Przegląd i ustalenie przebiegu cieku „ Sobięcinka” na odcinku od

pl. Marceliny Darowskiej do II Armii w Wałbrzychu.

Odcinek S1 do S2: - odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S1 – N50°45`38,7`` E016°14`13,6``

- wlot do studni fi 600 betonowy

- wylot ze studni fi 800 betonowy

- gł. studni 2,10m

- wymiary studni 0,8m x 0,8m

Studnia S2 – N50°45`39,5`` E016°14`17,4

- wlot do studni fi 800

- wylot ze studni fi 800

- gł. studni 2,2m

- wymiary studni 0,8m x 0,8m

Odcinek S2 do S3: - odcinek w dobrym stanie technicznym.

Studnia S3 – N50°45`40,3`` E016°14`20,3``

- wlot do studni 1,2m x 1,2m

- wylot ze studni – 1,2m x 1,2m

- gł. studni 2,10m

- wymiary studni 1,2m x 1,2m

- brak dna

Odcinek S3 do S4 – zły stan techniczny :

- na tym odcinku brak dna w kanale,

- ubytki w ścianach kanału.

Studnia S4 – N50°45`40,5`` E016°14`21,3``

- wlot do studni 1,2m x 1,3m

- wylot ze studni 1,2m x 1,3m

- gł. studni 2,10m

- wym. studni 1,2m x 1,3m

Odcinek S4 do S5 – zły stan techniczny:

- liczne ubytki w ścianach i w dnie kanału

Studnia S5 – N50°45`42,1`` E016° 14`24,0``

- wlot do studni 1,2m x 1,2m

- wylot ze studni 1,2m x 1,2m

- gł. studni 1,7m

- wym. studni 1,2m x 1,2m

Odcinek S5 do S6 – zły stan techniczny:

- liczne pęknięcia stropu, miejscami brak stropu.

Studnia S6 – N50°45`43,0`` E016°14`25,1``

- wlot do studni – 1,2m x 1,2m

- wylot ze studni – 1,2m x 1,2m

- gł. studni 1,7m

- wym. studni 1,2m x 1,2m

Odcinek S6 do S7 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S7 – N50°45`43,8``  E016°14`27,0``

- wlot do studni 1,0m x 0,8m

- wylot ze studni 1,0 x 0,8m

- gł. studni 1,8m

- wym. studni 1,0m x 0,8m

- w studni dwie rury stalowe przechodzące w poprzek

Odcinek S7 do S8 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S8 – N50°45`43,7`` 	E016°14`43,7``

- wlot do studni  fi 800

- wylot ze studni fi 1000

- gł. studni 1,65m

- wym. studni 1,3m x 1,0m

Odcinek S8 do S9 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S9 – N50°45`44,0``	E016°14`28,6``

- wlot do studni fi 1000

- wylot ze studni fi 1000

- gł. studni 2,0m

- wym. studni 1,0m x 1,0m

Odcinek S9 do S10 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S10 – N50°45`44,8`` 	E016°14`29,8``

- wlot do studni fi 1000

- wylot ze studni fi 1000

- gł. studni 2,2

- wym. studni 1,1m x 0,9m

Odcinek 10 do S11 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S11  - N50°45`45,6``	E016°14`31,4``

- wlot do studni fi 1000

- wylot ze studni fi 1000

- gł. studni 2,20m

- wym. studni 1,0m x 1,0m

Odcinek 11 do S12 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S12 – N50°45`46,8`` 	E016°14`33,0

- wlot do studni fi 1000

- wylot ze studni fi 1000

- gł. studni 2,30m

- wym. studni 1,0m x 1,0m

Odcinek 12 do S13 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S13 – N50°45`48,2`	E016°14`34,8``

- wlot do studni fi 1000

- wylot ze studni fi 1000

- gł. studni 2,30m

- wym. studni 1,0m x 0,9m

Odcinek 13do S14 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S14 – N50°45`48,6`` 	E016°14`35,5``

- wlot do studni – fi 1000

- wylot ze studni 1,30m x 1,50m

- gł. studni 2,30m

- w studni komora o wym. 3.0m dł. x 3,0m szer. x 1,0m wys.

- w komorze duża ilość naniesionych cegieł z górnego odcinka

Odcinek 14 do S15 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S15 – N50°45`49,5``	E016°14`37,6``

- wlot do studni – 1,50m x 1,00m

- wylot ze studni – 1,50m x 1,00m

- gł. studni 1,50m

Odcinek 15 do S16 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S16 – N50°45`53,0``	E016°14`48,6``

- wlot do studni 1,20m x 1,0m

- wylot ze studni fi 1000

- gł. studni 2,15m

- wym. studni 3,0m x 1,40m

Odcinek 16 do S17 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S17 – N50°45`53,4``	E016°14`51,1``

- wlot do studni – fi 1000

- wylot ze studni – 0,90m x 1,0m

- gł. studni 1,50m

Odcinek 17 do S18 – odcinek w złym stanie technicznym

Studnia S18 – N50°45`53,0``	E016°14`55,3``

- wlot do studni 1,5m x 0,9m

- wylot ze studni 2x fi 800

- gł. studni 1,55m

- w stropie pojawiają się ubytki – wypadające cegły

Odcinek 18 do S19 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S19 – N50°45`53,1``	E016°14`56,2``

- wlot do studni 2x fi 800

- wylot ze studni 1,70m x 0,8m

- gł. studni 1,95m

Odcinek 19 do S20 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S20 – N50°45`53,2`` 	E016°14` 57,4``

- wlot do studni 1,70m x 0,80m

- wylot ze studni – 1,70m x 0,80m

- gł. studni 1,70m

Odcinek 20 do S21 – odcinek w dobrym stanie technicznym

Studnia S21 – ostatnia – N50°45`53,5``	E016°14`59,0``

- wlot do studni – 0,85m x 1,15m

- wylot ze studni 0,85m x 1,15m

- gł. studni 1,75m