| INWESTOR | Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1 tel. (074) 641-44-00, fax.(074) 641-44-04 e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl |
| --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 tel. 71 337 46 12, fax. 71 364 33 95 e-mail: kontakt@egis-poland.com |
| NAZWA INWESTYCJI | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela Etap III - odcinek ul. Lelewela w Wałbrzychu |
| NAZWA OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

| BRANŻA | STADIUM DOKUMENTACJI | UMOWA |
| --- | --- | --- |
| WIELO BRANŻOWE | PROJEKT BUDOWLANY | 647/2014 |

Działki podlegające stałemu zajęciu

| Obręb | Arkusz mapy | Numery działek |
| --- | --- | --- |
| Nr 0002, Szczawienko Nr 2 | AM 8 | 193 ; 194/1 ; 194/13 ; 464 ; (186) 186/2 ; (194/12) 194/15 ; (194/14) 194/18 |

LEGENDA:

xxx – istniejący numer działki niepodlegający podziałowi zgodnie z projektem podziału

(xxx) – istniejący numer działki podlegające podziałowi zgodnie z projektem podziału

xxx – projektowany numer działki po podziale zgodnie z projektem podziału

Oświadczam zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do projektu pn.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze

skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela Etap III - odcinek ul. Lelewela w Wałbrzychu”

| BRANŻA | Zespół projektowy | Imię i Nazwisko | Specjalność Nr uprawnień Zakres | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA / ROZBIÓRKI | Projektant | dr inż. Marek Jagiełło | konstrukcyjno-inżynieryjna 165/94/UW bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Sławomir Rabenda | drogowa ZAP/0130/PWOD/05 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Paweł Waligóra | drogowa 298/DOŚ/09 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Paweł Hawrysz | drogowa 241/DOŚ/11 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Asystent | mgr inż. Agnieszka Kubis | - |  | 02.2015 |
|  | Asystent | mgr inż. Jagoda Jarlińska | - |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Tomasz Rzodkiewicz | drogowa 55/DOŚ/08 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
| SANITARNA | Projektant | mgr inż. Agnieszka Jończyk | instalacyjna sanitarna SLK/1615/POOS/07 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Mateusz Bartkowski | instalacyjna sanitarna 121/DOŚ/10 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Jerzy Gąsiewicz | inżynieria środowiska 443/01/DUW bez ograniczeń |  | 02.2015 |

| BRANŻA | Zespół projektowy | Imię i Nazwisko | Specjalność Nr uprawnień Zakres | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEKTROENERGETYKA | Projektant | mgr inż. Jan Dobrowolski | instalacje elektryczne 207/76/Wwm bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | inż. Edward Cuber | instalacje elektryczne 410/76/Wwm bez ograniczeń |  | 02.2015 |
| TELETECHNICZNA | Projektant | inż. Stanisław Furgo | instalacyjno-inżynieryjna 655/94/UW bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | inż. Jerzy Guziewicz | telekomunikacyjna 138/DOŚ/05 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
| ZIELEŃ | Projektant | mgr Aneta Broda | architekt krajobrazu |  | 02.2015 |

SPIS DOKUMENTACJI

| Numer części opracowania | Nazwa dokumentacji |
| --- | --- |
|  | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
|  | INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |
|  | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY PROJEKT DROGOWY |
|  | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY PROJEKT ROZBIÓREK |

SPIS RYSUNKÓW

| L.p. | Tytuł rys. | Skala |
| --- | --- | --- |
|  | Plan orientacyjny | 1:10000 |
|  | Plan sytuacyjny | 1:500 |
|  | Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu | 1:500 |

SPIS TREŚCI

1. O Ś W I A D C Z E N I A	9

2. KOPIE PRZYNALEŻNOŚCI DO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ORAZ UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	11

3. PODSTAWA OPRACOWANIA	50

4. ZAKRES OPRACOWANIA	50

5. STAN ISTNIEJĄCY	51

6. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI	51

PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI	51

7. NAWIĄZANIE GEODEZYJNE	52

8. BRANŻA DROGOWA	52

8.1.	ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE	52

8.2.	CIĄGI PIESZE	53

8.3.	ŚCIEŻKI ROWEROWE	53

8.4.	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	53

8.5.	URZĄDZENIA DLA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54

8.6.	MAŁA ARCHITEKTURA	54

8.7.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	54

8.8.	DANE ODNOŚNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ	55

8.9.	DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	55

8.10.	WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO	55

9. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA	56

Przedmiot opracowania	56

Stan istniejący	56

Stan projektowany	56

Kanały rurowe	57

Studnie kanalizacyjne	57

Wpusty deszczowe	58

Kaskady rurowe	58

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem	58

10. BRANŻA SANITARNA – SIEĆ GAZOWA	59

Przedmiot opracowania	59

Stan projektowany	59

Klasa lokalizacji i strefy ochronne gazociągów	59

Rurociągi	59

Kształtki	60

Uzbrojenie	60

Likwidacja rurociągów	60

11. BRANŻA SANITARNA – SIEĆ WODOCIĄGOWA	61

Przedmiot opracowania	61

Stan projektowany	61

Trasa rurociągu	61

Rurociągi	61

Kształtki	61

Armatura	62

Ochrona p. poż.	62

12. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	63

12.1.	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	63

Podstawa opracowania	63

Przepisy, normy i opracowania związane	63

Stan istniejący	64

Zakres i przedmiot opracowania	64

Projektowane rozwiązanie	64

Parametry projektowanego oświetlenia	64

Instalacje oświetleniowe	65

Przebudowa kolizyjnej infrastruktury oświetleniowej	65

Szafa oświetleniowa	65

Zasilanie oświetlenia drogowego i połączenia rezerwowe	65

Zasilanie oświetlenia wiat przystankowych	65

Słupy oświetleniowe	66

Oprawy oświetleniowe	66

Przewody i kable	66

13. BRANŻA TELETECHNICZNA	68

Przebudowa sieci teletechnicznej Telefonii DIALOG	68

Budowa kanałów technologicznych	68

14. BRANŻA ZIELEŃ	68

15. UWAGI OGÓLNE	74

WYKAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Jednostka wydająca warunki techniczne bądź pismo | Sygnatura | Data wydania | Zakres | Nr pozycji z wykazu uzgodnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UM Wałbrzych Biuro Urbanistyki i Planowania Przestrzennego | BUP.670.74.6.2014 W/2685/ 8/2014 | 28-08-2014 | wytyczne Plastyka Miejskiego – mała architektura, oświetlenie drogowe | 4, 12 |
| 2 | GAZ System | OW-L.404.637. 2014/2 | 10-09-2014 | brak sieci Gestora | - |
| 3 | Polska Spółka Gazownictwa | ZIE-3/427-69/1154/2014 | 09-10-2014 | warunki techniczne – sieci gazowe | 10, 14 |
| 4 | Polska Spółka Gazownictwa | ZIE-3/TWM-55/2014 | 09-10-2014 | warunki techniczne – sieci gazowe | 10, 14 |
| 5 | Porozumienie |  | 10-10-2014 | sieci gazowe | 10, 14 |
| 6 | WPWiK Sp. z o.o. | NI-1802/9011/2014 | 21-10-2014 | warunki techniczne – sieci wod-kan | 10, 15 |
| 7 | ZDKiUM w Wałbrzychu | MR/4214/119/2014 | 02-10-2014 | dane koordynacyjne oświetlenia drogowego | 12, 10 |
| 8 | ZDKiUM w Wałbrzychu | MR/4214/119a/2014 | 14-10-2014 | uzupełnienie danych koordynacyjnych oświetlenia drogowego | 12, 10 |
| 9 | Egis Polska Inżynieria | 1927W/P201411/PH/PH/2014 | 05-12-2014 | ustalenia warunków technicznych – oświetlenie drogowe | 9, 10 |
| 10 | Tauron Dystrybucja | TD/O4/US4/ 2014-12-29/ 0000001 | 22-12-2014 | warunki techniczne – oświetlenie drogowe | 9, 10 |
| 11 | Tauron Dystrybucja | TD/OWB/OME/ 2015-01-16/ 0000001 | 16-01-2015 | warunki techniczne – przebudowa sieci elektroenergetycz-nych | 8, 10 |
| 12 | Dialog | E/WA/14/038/PT | 24-09-2014 | warunki techniczne sieci teletechnicznych | 5, 10 |
| 13 | Orange Polska | TOTDBA-WB.2112-058/TWP/14/GP | 26-09-2014 | warunki techniczne sieci teletechnicznych | 6, 10 |
| 14 | ZDKiUM w Wałbrzychu | ZDKiUM.MR.411.44.04.14 | 04-08-2014 | wytyczne dla budowy kanałów technologicznych | 11, 10 |
| 15 | ZDKiUM w Wałbrzychu | ZDKiUM.MR.411.44.11.14 | 17-09-2014 | wytyczne dla projektu zieleni | 7 |

WYKAZ UZGODNIEŃ, POZWOLEŃ I OPINII

| L.p. | Jednostka wydająca warunki techniczne bądź pismo | Sygnatura | Data wydania | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków | W/Arch.5183.346.2014.MK | 08-10-2014 | opinia |
| 2 | Okręgowy Urząd Górniczy | WRO.5140.64.2014.AS | 23-09-2014 | opinia |
| 3 | ZDKiUM w Wałbrzychu | ZDKiUM.MR.411.44.18.14 | 24-10-2014 | uzgodnienie układu drogowego |
| 4 | UM Wałbrzych Biuro Urbanistyki i Planowania Przestrzennego | BUP.670.74.11.2014 DW/11804/11/2014 | 18-11-2014 | opinia Plastyka Miejskiego – mała architektura, oświetlenie |
| 5 | Dialog | E/WA/14/038/PT | 24-09-2014 | uzgodnienie sieci teletechnicznych |
| 6 | Orange Polska | TOTDBA-WB.2112-002/UZG/15/GP | 09-01-2015 | uzgodnienie sieci teletechnicznych |
| 7 | ZDKiUM w Wałbrzychu | ZDKiUM.MR.411.44.22.14 | 18-11-2014 | uzgodnienie projektu zieleni |
| 8 | Tauron Dystrybucja | - | 16-01-2015 | uzgodnienie projektu przebudowy kolizyjnego i budowy nowej infrastruktury elektroenergetycznej |
| 9 | Tauron Dystrybucja | TD/OWB/SR/2015-01-15/0000002 | 15-01-2015 | uzgodnienie projektu przebudowy oświetlenia drogowego |
| 10 | Prezydent Miasta Wałbrzycha | BGK.6630.5.2015 | 19-01-2015 | odpis protokołu z narady koordynacyjnej |
| 11 | ZDKiUM w Wałbrzychu | ZDKiUM.DR.411.44.30.15 | 16-01-2015 | uzgodnienie projektu budowy kanałów technologicznych |
| 12 | ZDKiUM w Wałbrzychu | DR.411.44.32.15 | 20-01-2015 | uzgodnienie projektu oświetlenia drogowego |
| 13 | ZDKiUM w Wałbrzychu | ZDKiUM/MR/4314/KD/9/2014 | 06-02-2015 | uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej |
| 14 | Polska Spółka Gazownictwa | ZIE-3/4274-11/36/2015 | 12-02-2015 | uzgodnienie projektu sieci gazowych |
| 15 | WPWiK Sp. z o.o. | NI/332/106/2015 | 20-02-2015 | uzgodnienie sieci wod-kan |
| 16 | Prezydent Miasta Wałbrzycha | BAB.6740.1434.2014 | 03-12-2014 | Decyzja nr 1396/2014 zmieniająca Decyzję nr 1042/2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa ulicy Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu” |

Wrocław, dnia ………………………………..

# O Ś W I A D C Z E N I A

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

Projektanci i Sprawdzający podpisani poniżej oświadczają, że

projekt budowlany:

Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska)

na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze

skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela

Etap III - odcinek ul. Lelewela w Wałbrzychu .

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | Zespół projektowy | Imię i Nazwisko | Specjalność Nr uprawnień Zakres | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA / ROZBIÓRKI | Projektant | dr inż. Marek Jagiełło | konstrukcyjno-inżynieryjna 165/94/UW bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Sławomir Rabenda | drogowa ZAP/0130/PWOD/05 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Paweł Waligóra | drogowa 298/DOŚ/09 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Paweł Hawrysz | drogowa 241/DOŚ/11 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Tomasz Rzodkiewicz | drogowa 55/DOŚ/08 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
| SANITARNA | Projektant | mgr inż. Agnieszka Jończyk | instalacyjna sanitarna SLK/1615/POOS/07 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Mateusz Bartkowski | instalacyjna sanitarna 121/DOŚ/10 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Jerzy Gąsiewicz | inżynieria środowiska 443/01/DUW bez ograniczeń |  | 02.2015 |

Wrocław, dnia ……………………

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

Projektanci i Sprawdzający podpisani poniżej oświadczają, że

projekt budowlany:

Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska)

na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze

skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela

Etap III - odcinek ul. Lelewela w Wałbrzychu .

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | Zespół projektowy | Imię i Nazwisko | Specjalność Nr uprawnień Zakres | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEKTROENERGETYKA | Projektant | mgr inż. Jan Dobrowolski | instalacje elektryczne 207/76/Wwm bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | inż. Edward Cuber | instalacje elektryczne 410/76/Wwm bez ograniczeń |  | 02.2015 |
| TELETECHNICZNA | Projektant | inż. Stanisław Furgo | instalacyjno-inżynieryjna 655/94/UW bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | inż. Jerzy Guziewicz | telekomunikacyjna 138/DOŚ/05 bez ograniczeń |  | 02.2015 |

# KOPIE PRZYNALEŻNOŚCI DO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ORAZ UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 647/2014 zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych – Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu a Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.1999 nr 43, poz. 430) z późn. zm.

- Dokumentacja określająca warunki geologiczno - inżynierskie – Droga krajowa nr 35 w granicach administracyjnych miasta Wałbrzych odcinek od km 23+500 do km 28+000 (od ul. Pogodnej do ul. 11 Listopada) Dokumentacja laboratoryjna – Część II opracowana na zlecenie GDDKiA Oddział we Wrocławiu.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- Inwentaryzacja zieleni

# ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela. Etap III – odcinek ul. Lelewela w Wałbrzychu.

Niniejsze opracowanie łączy:

- wystąpienie o wydanie decyzji o z zezwolenie na realizację inwestycji drogowej do Wojewody Dolnośląskiego dla zadania Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela Etap II - odcinek od budynku przy ul. Wrocławskiej nr 137 do nr 115 w Wałbrzychu.

- Decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzych nr 1396/2014 zmieniająca Decyzję nr 1042/2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa ulicy Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu”

Niniejsza inwestycja będzie prowadzona w oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

# STAN ISTNIEJĄCY

Ulica Lelewela o nawierzchni bitumicznej znajduje się w ciągu drogi gminnej nr 116841D

stanowiącej połączenie ul. Wrocławskiej z ul. Gagarina. Na przedmiotowym odcinku ruch prowadzony jest jednym pasem.

Ulica Lelewela łączy się z następującymi ulicami:

- Wrocławską,

- Traktorzystów.

Skrzyżowania ul. Lelewela z w/w ulicami są skrzyżowaniami zwykłymi, zapewniające wszystkie relacje.

Wzdłuż ulicy po obu stronach znajduje się zabudowa o różnym charakterze.

Niweleta istniejącej ulicy Lelewela posiada znaczne spadki podłużne, która opada z wschodu na zachód.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

## PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI

Projektowany odcinek drogi będzie drogą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Parametry techniczne ul. Lelewela:

Droga klasy L

Prędkość projektowa Vp= 40 km/h

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m + niezbędne poszerzenia na łuku o wartości 30/R

Ciągi piesze o szerokości 1,5m

Chodniki przyległe do jezdni o szerokości min. 2,0m,

Opaska o szerokości 0,95m

Ścieżki rowerowe o szerokości 2,0m,

Kategoria ruchu  KR 3

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 100 kN.

nawierzchnia bitumiczna jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego,

nawierzchnia ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego i chodników z kostki kamiennej i płyt betonowych.

# NAWIĄZANIE GEODEZYJNE

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest zaktualizowana mapa w skali 
1: 500, przyjęta do zasobu.

# BRANŻA DROGOWA

Projektowany odcinek ul. Lelewela, przebiega w geograficznym układzie wschód – zachód. Początek przebudowywanego odcinka ul. Lelewela zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania z ul. Wrocławską. Natomiast koniec opracowania zlokalizowany jest w rejonie budynku nr 5 przy ul. Lelewela.

Szczegóły związane z ukształtowaniem projektowanej niwelety ul. Lelewela oraz ul.Traktorzystów pokazano na profilach podłużnych.

Zaprojektowano wykonanie krawężników o następującym „świetle”:

12 cm - na odcinkach poza przejściami dla pieszych i zjazdami

4 cm – na zjazdach  (krawężnik najazdowy)

1-2 cm – na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych (krawężnik wtopiony)

Zmianę światła z 0 cm do 12 cm należy wykonać na odcinku min. 2,0 m w celu zachowania pochylenia podłużnego chodnika poniżej 6,0 % wykorzystując krawężnik przejściowy o zmiennym świetle.

Krawężniki – betonowe 20 x 30 cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem (zgodnie z planem sytuacyjnymi i przekrojami konstrukcyjnymi)

Obrzeża – betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej (C12/15) z oporem

# ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE

Wzdłuż jezdni zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej. Szczegółowa lokalizacja zjazdów została przedstawiona na planach sytuacyjnych. Na szerokości zjazdów  zaprojektowano krawężnik najazdowy 20x22x100 o świetle równym 4cm.

Zjazdy posiadają szerokość jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym, nie szersze niż szerokości jezdni. Pochylenie podłużne zjazdów dostosowano do rzędnych istniejących terenu z zachowaniem maksymalnego pochylenie 5% na długości 5m od krawędzi jezdnia, a dalszym odcinku nie większe niż 15%. Zjazdy zakończono łukami min. 3,0m.

# CIĄGI PIESZE

Wzdłuż ul. Lelewela zaprojektowano ciągi piesze o szerokości min. 1,5 m prowadzone wzdłuż ścieżek rowerowych. Natomiast chodniki prowadzone wzdłuż krawężnika posiadają szerokość min. 2,0m w celu zachowania wymaganej skrajni. Ciągi piesze zaprojektowano o nawierzchni z płyt betonowych na przemian z kostką kamienną, w celu ujednolicenia rozwiązań z opracowaniami sąsiednimi. Na szerokości przejścia dla pieszych na styku z krawężnikiem należy zastosować płytę betonową fakturowaną typu „STOP” o wymiarach 30x30x8cm.

# ŚCIEŻKI ROWEROWE

Wzdłuż ul. Lelewela zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 2,0m odseparowany od ciągu pieszego obrzeżem betonowym. Krawędź ścieżki rowerowej od jezdni oddzielono pasem opaski o szerokości 0,95m w celu zachowania wymaganej skrajni i uzyskaniu wymaganej szerokości do lokalizacji słupów oświetlenia ulicznego i oznakowania pionowego.

# PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Zasadniczo na jezdni ul. Lelewela  zaprojektowano daszkowe pochylenie poprzeczne 2,0% na prostej . Na łukach poziomych wartość pochylenia poprzecznego dostosowano do wielkości projektowanego promienia łuku kołowego. Wartość pochyleń poprzecznych przedstawiono również na planie sytuacyjnym.

Przed rozpoczęciem wykonaniem warstw konstrukcji jezdni i chodników należy skontrolować właściwe zagęszczenie wykopów po robotach związanych z budową infrastruktury technicznej. Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spełniać wymagania podłoża kategorii (pod względem wysadzinowości) G1 oraz powinno być właściwie zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry (na ulepszonym podłożu) nośności to wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1.03 i wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 120 MPa.

Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych chodników powinno spełniać wymagania podłoża kategorii G1 oraz powinno być właściwie zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry to wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1.00 i wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 60 MPa.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. DU RP Nr 43 z 14 maja 1999.

# URZĄDZENIA DLA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dla ułatwienia korzystania z inwestycji przez osoby niepełnosprawne zaprojektowano:

- obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych do 1cm,

- na przejściach dla pieszych ułożono nawierzchnię z płyt fakturowanych,

- wszystkie rampy dla pieszych posiadają pochylenie podłużne mniejsze niż 6%.

# MAŁA ARCHITEKTURA

W projekcie zastosowano elementy małej architektury (w tym, stojaki na rowery, kosze na śmieci,  ławki, barierki) dobrane przy zastosowaniu wzorów elementów aktualnie używanych w mieście Wałbrzychu (zgodnie z załącznikiem), określone pismem Urbanisty Miasta nr BUP.670.74.6.2014 za dnia 28.08.2014r. Elementy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wykończone przez polerowanie, nie dopuszcza się powierzchni satynowanej, matowej, zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi.

# ROBOTY ROZBIÓRKOWE

W ramach opracowywania branży drogowej rozbiórce podlega:

- istniejąca nawierzchnia jezdni na projektowanym odcinku

- istniejąca nawierzchnia ciągów pieszych na projektowanym odcinku

- istniejące mury oporowe kolidujące z projektowanym układem drogowym

W ramach realizacji projektu przewiduje się rozbiórkę budynków gospodarczych zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Lelewela.

Rozbiórka będzie wykonana metodą tradycyjną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Szczegółowy projekt rozbiórki zawarty jest w Części 4 Projektu Budowlanego.

# DANE ODNOŚNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Zgodnie z informacją uzyskaną od Zamawiającego na etapie przetargu, teren przewidziany pod inwestycję nie jest objęty ochroną konserwatorską. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu wydał opinię dla przedmiotowego zadania pismem W.Arch.5183.346.2014.MK z dnia 08.10.2014r.

# DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych. Okręgowy Urząd Górniczy wydał opinię dla przedmiotowego zadania pismem WRO.5140.64.2014.AS z dnia 23.09.2014r.

# WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Inwestycja nie została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

# BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA

# Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ramach „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. «Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela»” - etap III – odcinek ul. Lelewela w Wałbrzychu.

Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej będzie przejęcie wód opadowych i roztopowych z projektowanego pasa drogowego i odprowadzenie ich do odbiorników, tj. do istniejących kanałów deszczowych.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,

- budowę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,

# Stan istniejący

Odwodnienie ul. Lelewela na przedmiotowym odcinku odbywa się poprzez uliczne wpusty jezdniowe do kanalizacji deszczowej. W rejonie inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami,

- gazociągi niskiego i średniego ciśnienia wraz z przyłączami,

- sieci teletechniczne i elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane są sieci na ZUDP, których lokalizacja podlega aktualizacji.

# Stan projektowany

W ramach planowanej przebudowy ul. Lelewela projektuje się budowę kanalizacji deszczowej wraz z jezdniowymi wpustami deszczowymi wyposażonymi w osadniki. Istniejąca kanalizacja deszczowa podlega likwidacji. Projektowane kanały i przykanaliki odbierać będą ścieki deszczowe z istniejących kolektorów deszczowych i odprowadzać je będą do sieci projektowanej przez firmę Trakt (opinia ZUDP BGK.6630.294/2013). Projektuje się również wpusty deszczowe wpięte do istniejących kanałów. Poniżej zestawiono elementy, z których projektuje się przedmiotową kanalizację deszczową.

W związku z planowaną inwestycją planuje się wykonać:

| kanalizację deszczową z rur DN800 | - | 9,0 m |
| --- | --- | --- |
| kanalizację deszczową z rur DN600 | - | 35,0 m |
| kanalizację deszczową z rur DN400 | - | 96,0 m |
| kanalizację deszczową z rur DN300 | - | 41,0 m |
| przykanaliki z rur DN200 | - | 62,0 m |
| przykanaliki z rur DN150 | - | 5,0 m |
| studnie kanalizacyjne DN1500 | - | 2 szt. |
| studnie kanalizacyjne DN1200 | - | 2 szt. |
| studnie kanalizacyjne DN1000 | - | 4 szt. |
| wpusty uliczne betonowe DN500 | - | 13 szt. |

## Kanały rurowe

Należy stosować rury i kształtki strukturalne z polietylenu oraz trójwarstwowe z polipropylenu o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. Rury należy łączyć za pomocą łączników systemowych z uszczelkami wykonanych przez tego samego producenta co rury w przypadku zastosowania rur bosych bądź poprzez kielichy. Połączenia muszą zapewniać szczelność na eksfiltrację oraz infiltrację.

## Studnie kanalizacyjne

Na przedmiotowym zadaniu przewidziano studzienki kanalizacyjne jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, łączone na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność. Studzienki kanalizacyjne winny odpowiadać normie PN-EN 1917. Beton użyty do wyrobu studni musi być zgodny z normą PN-EN 206-1. Elementy prefabrykowane studni powinny być wykonane z betonu min. C40/50, o nasiąkliwości poniżej 5%, wodoszczelności min. W8 i mrozoodporności F-150.

Dolną część studzienek - dennicę z kinetą należy wykonać jako prefabrykowaną, monolityczną z fabrycznie osadzonymi przejściami szczelnymi odpowiednimi dla danego rodzaju rur, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami. W górnej części studzienek zlokalizowanych w jezdni zastosować pierścienie odciążające i płyty pokrywowe natomiast dla studni zlokalizowanych poza jezdnią zastosować zwężki redukcyjne. Do przykrycia studzienek stosować włazy kanalizacyjne z żeliwa szarego zabezpieczone przed przesuwaniem się z pokrywą dwu lub czterootworową, z czterema ryglami i betonowym wypełnieniem. Włazy, zgodnie z PN-EN-124:2000, usytuowane w jezdniach muszą być klasy D400, a poza jezdniami - klasy B125. Poszczególne elementy wszystkich studni betonowych powinny posiadać stopnie złazowe żeliwne montowane fabrycznie w rozstawie mijankowym, typu ciężkiego zgodnie z wymaganiami PN EN 13101 oraz PN-H-74086.

Elementy betonowe do wysokości 1,0 m powyżej zwierciadła wody gruntowej powinny być odporne na klasę ekspozycji XC2, XF4 oraz XA3 wg PN-EN 206-1.

Studzienki należy rozmieszczać zgodnie z dokumentacją projektową, a włazy – w miejscach najmniej narażonych na nacisk od kół pojazdów.

## Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia jezdni nowej drogi przyjęto studzienki wpustowe z elementów prefabrykowanych o średnicy DN500 z betonu kl. C30/37. Regulację krat wpustów do poziomu projektowanej jezdni wykonać za pomocą pierścieni polimerowych. Studzienki wpustów posadowić należy na podłożu betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubości 10 cm, które zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Wpusty należy wykonać z osadnikiem o głębokości min. 0,5 m. Powyżej osadnika zamontować element przyłączeniowy z otworem dla podłączenia przykanalika DN150. Zastosować typowe wpusty jezdniowe o wymiarach 390x590, klasy D400 z zawiasem i ryglem, zgodne z normą PN EN 124:2000 oraz PN H 74022.

## Kaskady rurowe

W miejscach gdzie kanał włączony jest do studni na wysokość większą niż 50 cm od dna studni należy zastosować kaskadę rurową o średnicy DN150. Kaskady należy obudować betonem klasy C16/20.

## Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie służby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia są jednak orientacyjne dlatego też roboty ziemne należy wykonywać bardzo ostrożnie, a w rejonie jego występowania wyłącznie systemem ręcznym.

W przypadku stwierdzenia niezgodności w przebiegu istniejących sieci powodujących kolizję z projektowanymi rurociągami lub uzbrojeniem, oraz w przypadku wykrycia sieci uzbrojenia nie znajdujących się na mapie, należy wezwać nadzór autorski celem dokonania ewentualnych korekt.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i obudowanie.

# BRANŻA SANITARNA – SIEĆ GAZOWA

# Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowę gazociągów będących w kolizji z projektowaną drogą. Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane są sieci na ZUDP wg projektu firmy TRAKT, które podlegają dostosowaniu do nowego układu drogowego. Od strony ul. Lelewela proj. gazociąg dowiązany będzie do gazociągu projektowanego przez firmę TRAKT a od strony ul. Wrocławskiej do gazociągu projektowanego przez firmę PROFIL.

# Stan projektowany

Projektuje się gazociągi DN/OD160 z rur PE100 SDR17,6 wraz z przebudową przyłączy do granicy pasa drogowego, zgodnie z poniższą tabelą:

| Odcinek | Średnica | Długość [m] |
| --- | --- | --- |
| G11 - G16 | DN/OD160 | 135,5 |
| G14 - G15 | DN/OD125 | 7,0 |
| G11.1 - G-L4 | DN/OD63 | 6,5 |
| G11.2 - G-L5 | DN/OD63 | 4,5 |
| G13 - G-L3 | DN/OD63 | 1,0 |
| G15.1 - G-L2a | DN/OD63 | 2,0 |
| G15.2 - G-L2 | DN/OD63 | 2,0 |

Połączenie z istniejącym gazociągiem stalowym projektuje się za pomocą przejść rurowych PE/stal, natomiast z żeliwnym – za pomocą żeliwnych łączników rurowo kołnierzowych.

## Klasa lokalizacji i strefy ochronne gazociągów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013 nr 640 §7 ust. 1), projektowany gazociąg do przebudowy zalicza się do „pierwszej klasy lokalizacji”. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem §10 ust. 6 pkt 1 „dla gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie” – szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi s=1,0 m. W strefach kontrolowanych nie wolno sadzić drzew i nie może być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

## Rurociągi

Gazociąg projektuje się z rur PE100, SDR17,6, PN6, zgrzewanych doczołowo. Rury powinny być zgodne z aktualną wersją normy PN-EN 1555-1 oraz PN-EN 1555-2.

## Kształtki

Dobrano kształtki PE100 SDR17,6 oraz SDR17 zgrzewane doczołowo. Połączenie gazociągu projektowanego z istniejącym należy wykonać za pomocą łączników przejściowych PE-stal kołnierzowych lub rurowych. W przypadku łączenia z istn. gazociągiem żeliwnym zastosować żeliwne łączniki rurowo kołnierzowe.

## Uzbrojenie

Na projektowanym gazociągu DN/OD125 w rejonie włączenia do gazociągu gD100 w ul. Traktorzystów projektuje się odwadniacz z czterech kolanek PE 90° oraz obejmy do nawiercania PE.

## Likwidacja rurociągów

Opróżnianie gazociągów należy traktować jako roboty gazoniebezpieczne. Likwidowane odcinki rurociągu należy zaślepić w miejscach tak jak to wskazano w części rysunkowej. Gazociągi te należy przedmuchać, np. gazem obojętnym.

# BRANŻA SANITARNA – SIEĆ WODOCIĄGOWA

# Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w ul. Lelewela w Wałbrzychu w ramach „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. «Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela»”.

# Stan projektowany

Przebudowa wodociągu na granicy opracowania w ul. Lelewela łączy się z projektowanym przez firmę TRAKT wodociągiem De125 i wpina się do istniejącego wodociągu wA200 w rejonie skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Lelewela. Istniejące przyłącza i odgałęzienia podlegają przebudowie do granicy pasa drogowego zgodnie z częścią rysunkową. Projektuje się hydrant przeciwpożarowy nadziemny w rejonie skrzyżowania z ul. Traktorzystów, tj. w rejonie zlokalizowania hydrantu w stanie istniejącym.

# Trasa rurociągu

Nową trasę magistrali dostosowano do projektowanego układu drogowego, prowadząc ją prostopadle i równolegle do jezdni z zachowaniem normatywnych odległości od innych sieci.

## Rurociągi

Wodociąg zaprojektowano ze zgrzewanych doczołowo rur ciśnieniowych PE100 szeregu SDR 17 PN10 wg PN-EN 12201. Poniższa tabela zestawia długości projektowanego wodociągu:

| De40 | 6,5 m |
| --- | --- |
| De63 | 15,0 m |
| De90 | 19,5 m |
| De125 | 98,5 m |

## Kształtki

Połączenia rurociągów wykonywać z użyciem kształtek PE100 SDR17 zgrzewanych doczołowo dla średnic De63 i większych. Połączenia dla średnic poniżej De63 wykonywać za pomocą muf elektrooporowych. Połączenie wodociągu projektowanego z istniejącym do średnicy De90 włącznie należy wykonać za pomocą złączek zaciskowych z tworzywa sztucznego o średnicy odpowiadającej średnicy przewodu, min. PN10, przystosowanych do łączenia rur PE z rurami z innych materiałów. Połączenie projektowanego wodociągu z wodociągiem wg opracowania firmy TRAKT wykonać za pomocą mufy elektrooporowej. Przyłącza wpiąć do głównego wodociągu za pomocą trójników siodłowych elektrooporowych.

## Armatura

Na przyłączach i odgałęzieniach projektuje się zasuwy żeliwne PN16, kołnierzowe, miękkouszczelnione o średnicach nominalnych odpowiadających średnicy przewodu. Trzpienie zasuw wyprowadzić do skrzynek ulicznych posadowionych na płytach podkładowych do skrzynek. W przypadku lokalizacji skrzynki w terenie zielonym należy ją obudować betonem 0,6 m od osi trzpienia zasuwy na grubość 0,2 m. Armatura powinna odpowiadać normom PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002.

## Ochrona p. poż.

W miejscu istniejącego hydrantu zaprojektowano hydrant żeliwny DN80 - nadziemny zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem. Hydranty należy podłączyć na odgałęzieniach poprzez trójnik PE z odejściem Dz=90 mm, tuleję PE z kołnierzem stalowym, zasuwę żeliwną DN80, prostkę żeliwną dwukołnierzową oraz kolano żeliwne 90º ze stopką. Odległość osi hydrantu od osi zasuwy wynosić powinna min. 1,0 m.

# BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

# BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

## Podstawa opracowania

-	Umowa nr 647/2014 zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych – Zarządem Dróg, Komunikacji  i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu a Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.

-	Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

-	Ustawa  z  dnia 7 lipca 1994  Prawo  Budowlane  (Dz.U. z 2013, poz. 1409 - tekst jednolity z późn. zm.

-	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.1999 nr 43, poz. 430) z późn. zm.

-	Opinia Plastyka Miejskiego z Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w sprawie m.in. oświetlenia drogowego

-	Dane koordynacyjne przebudowy oświetlenia drogowego dla projektu pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej” wydane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,

-	Uzupełnienie w/w danych koordynacyjnych, wydane przez Zarząd Dróg, Komunikacji         i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,

-	Warunki techniczne przebudowy instalacji oświetlenia drogowego na przedmiotowym terenie wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu,

-	Pomiary i inwentaryzacja infrastruktury oświetleniowej, przeprowadzona przez projektanta w październiku i listopadzie 2014 roku.

## Przepisy, normy i opracowania związane

-	PKN-CEN/TR 13201-1  „ Oświetlenie dróg”,

-	PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

-	Norma SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciw-porażeniowa”,

-	Norma SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-wanie i budowa”,

-	PN-E-06401-01: 1990 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne”

-	Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. Instytut Energetyki 1997 r.

-	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 460 z poź. zmianami),

-	Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 z 2001 r.)

-	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych        Dz. U. nr 80/1999, poz. 912),

-	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w spra-wie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 125, poz. 855-1997r.)

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.   nr 47/2003, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,

-	„Warunki techniczne - instalacje elektryczne” wyd. COBO-PROFIL 1997 r.

## Stan istniejący

Istniejące oświetlenie drogowe na przedmiotowym terenie wykonane jest w oparciu          o słupy stalowe rurowe z oprawami wyposażonymi w źródła światła sodowego wysoko-prężnego o mocy 250W, 150 W i 100 W.

Zasilanie tego oświetlenia odbywa się czterema obwodami oświetleniowymi wyprowadzonymi z istniejącej szafy oświetleniowej UO-101 obecnie zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku „Wrocławska 121”.

Ze względu na stan techniczny oraz kolizyjny charakter istniejącej infrastruktury oświetleniowej, z nową konfiguracją drogową, infrastruktura ta winna być przebudowana.

## Zakres i przedmiot opracowania

Przebudowie podlega w całości istniejąca sieć oświetleniowa na przedmiotowym terenie wraz z szafą oświetleniową oraz budowa całkowicie nowej sieci oświetleniowej dla potrzeb projektowanej drogi oraz ciągów pieszych i  pieszo-rowerowych.

## Projektowane rozwiązanie

## Parametry projektowanego oświetlenia

Zgodnie z wymogiem zawartym w danych koordynacyjnych oświetlenia ulicznego do wykonania projektu budowy nowego oświetlenia projektowanej drogi należy przyjąć:

dla ulicy

klasę oświetlenia ME3c o parametrach:

- 	minimalna średnia luminancja jezdni – 1, 0 cd/m2

- 	minimalna równomierność luminancji – 0, 40

dla przystanków autobusowych, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych

klasę oświetlenia S3 o parametrach:

- 	średnie natężenie oświetlenia Eśr= 7,5 lx

-	minimalne natężenie oświetlenia Emin = 1,5 lx

dla przejść dla pieszych

klasę oświetlenia CE2 o parametrach:

- 	średnie natężenie oświetlenia Eśr= 20 lx

- 	minimalna równomierność – 0, 40

## Instalacje oświetleniowe

## Przebudowa kolizyjnej infrastruktury oświetleniowej

Latarnie oświetlenia ulicznego ustawione będą w większości przy krawędzi jezdni     w odległości co najmniej 0,5 m licząc od czoła słupa do krawędzi jezdni. W przypadku oświetlenia przystanków komunikacji miejskiej, latarnie winny być tak rozstawione, aby nie przeszkadzały pasażerom przebywając na tych przystankach. Wszystkie przejścia dla pieszych będą doświetlone poprzez projektowane latarnie ustawione indywidualne w bezpośrednim sąsiedztwie tych przejść.

Zasilanie projektowanych latarń odbywać się będzie liniami kablowymi wyprowadzonymi z nowej szafy oświetleniowej UO-101N . Linie kablowe wciągane będą do rur ochronnych ułożonych bezpośrednio w gruncie a obok nich (w tym samym wykopie) układana będzie sieć uziemiająca, do której będą podłączone wszystkie słupy oświetleniowe. Ta z kolei połączona zostanie z uziomem indywidualnym nowej szafy oświetleniowej.

## Szafa oświetleniowa

W związku z bardzo złym stanem technicznym istniejącej szafy oświetleniowej UO-101 przewiduje się jej demontaż a w jej miejsce projektuje nową szafę oświetleniową, która przyjmie nr UO-101N.

Obudowę tej szafki stanowić będzie typowa szafa z tworzywa sztucznego, wyposażona    w niezbędną aparaturę sterowniczą, rozdzielczą i zabezpieczeniową.

Do zasilania przedmiotowej szafki oświetleniowej należy wykorzystać istniejące zasilanie obecnie istniejącej szafki oświetleniowej (przewidzianej do demontażu).

Lokalizację projektowanej szafki oświetleniowej przewiduje się w miejscu demonto-wanej szafki oświetleniowej, co pokazano na planie zagospodarowania terenu.

## Zasilanie oświetlenia drogowego i połączenia rezerwowe

Zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie za pomocą 4-ch obwodów  wyprowadzonych z  nowoprojektowanej szafy oświetleniowej UO-101N.

Ponadto przewiduje się zasilanie istniejących punktów świetlnych (nie zakwalifikowanych  do przebudowy) w ul. Pogodnej , w sięgaczu  ul. Lelewela, w ul. Stacyjnej, w ul. Wrocławskiej (lewa strona w kier. malejących numerów) oraz w ul. Wrocławskiej (prawa strona w kier. malejących numerów).

Jednocześnie przewiduje się 6 połączeń rezerwowych.

## Zasilanie oświetlenia wiat przystankowych

Oświetlenie pod projektowanymi wiatami na przystankach autobusowych zasilane będzie    z obwodów oświetleniowych, z najbliższych punktów świetlnych zlokalizowanych     w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych przystanków, za pomocą linii kablowych co pokazano na planach zagospodarowania terenu.

## Słupy oświetleniowe

Zgodnie z danymi koordynacyjnymi oświetlenia drogowego w projektowanych latarniach należy stosować słupy stalowe, stożkowe, ocynkowane, okrągłe z powłoką antyplakatową do wysokości 2 m od gruntu, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach z giętym wysięgnikiem rurowym.

Przewiduje się słupy:

-	o wysokości 9 m z pojedynczym wysięgnikiem o wysokości 1,0 i dł. 1,0 m i 1,5 m (oświetlenie jezdni wraz z przylegającymi chodnikami),

-	o wysokości 9 m z dwoma wysięgnikami tj. jeden na wierzchołku słupa o długości     1, 0 m  i 1,5 m i wysokości 1,0 m oraz drugi na wysokości 6,0 m o długości 0,5 m,   1,0 m oraz 1,5 m (oświetlenie jezdni oraz ciągów pieszo rowerowych),

-	o wysokości 5,0 m z pojedynczym wysięgnikiem o wysokości 1,0 m i długości 0,5 m (oświetlenie odległych od jezdni ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść dla pieszych),

-	o wysokości 5,0 m z podwójnym wysięgnikiem o wysokości 1,0 m i długości obu ramion 0,5 m (jednoczesne oświetlenie przejścia dla pieszych oraz chodnika).

Słupy oświetleniowe ustawiane będą bezpośrednio na typowych fundamentach prefabrykowanych za pomocą śrub M 24.

Będą one posiadać zamykaną wnękę, w której zainstalowane będą złącza kablowe            z bezpiecznikami i bez typu IZK 04 przystosowane do połączenia min. trzech kabli energetycznych.

Lokalizację projektowanych słupów oświetleniowych pokazano na planach zagospodarowania terenu.

## Oprawy oświetleniowe

Zgodnie z danymi koordynacyjnymi do oświetlenia projektowanej drogi na wysięgnikach słupów oświetleniowych należy zastosować oprawy oświetleniowe z panelem LED-owym typu TECEO1/5103/24LEDS, TECEO2/5103/72LEDS oraz TECEO ZEBRA/40LEDS firmy Schreder ( wskazane ze względu na dowiązanie się do istniejącego oświetlenia ul. Wrocławskiej) wyposażonej w układ optyczny pozwalający kształtować bryłę fotometryczna. Ponadto oprawa winna posiadać stopień szczelności układu optycznego      IP 66 a układu zasilającego IP 66. Klosz tej oprawy winien być wykonany z hartowanego szkła o udarowości mechanicznej IK 08 odporny na promieniowanie UV.

## Przewody i kable

Zasilanie punktów świetlnych oraz obwody rezerwowe, zaprojektowano kablami ziemnymi typu YAKXs 4x35 mm2/1 kV wprowadzonymi do słupowych złączy kablowych      (z bezpiecznikami lub bez) zamontowanych we wnękach słupów oświetleniowych. Oprawy oświetleniowe należy zasilić z w/w złączy przewodami typu YDYżo 3x2,5 mm2, prowadzonymi wewnątrz słupa pomiędzy w/w złączami i oprawą oświetleniową.

Kabel zasilający istniejące oświetlenie drogowe w ul. Pogodnej należy prowadzić na istniejącym słupie żelbetowym linii napowietrznej nn. Do wysokości min. 2,5 m (licząc od podłoża) kabel chronić w rurze ocynkowanej stalowej Φ 2” (l= 3 m). Mocowanie cytowanej rury stalowej jak również samego kabla (poza rurą stalową) należy zrealizować za pomocą stalowych ocynkowanych objemek taśmowych.

Zasilanie oświetlenia pod wiatami na przystankach autobusowych należy wykonać kablem typu YKY 3x4 mm2.

Zgodnie z wymogiem postawionym w warunkach przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego (patrz załącznik) kable oświetleniowe na całej swojej długości          (tj. pomiędzy poszczególnymi punktami świetlnymi) należy prowadzić w rurach osłonowych typu RHDPEk-F75

Przebieg projektowanych kablowych linii zasilających  pokazano na załączonych planach zagospodarowania terenu.

Roboty kablowe należy wykonać zgodnie z wymogami normy SEP-E-004  „Elektro-energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

# BRANŻA TELETECHNICZNA

## Przebudowa sieci teletechnicznej Telefonii DIALOG

Przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej Telefonii DIALOG polegać będzie na zabezpieczeniu istniejących przebiegów kablowych pod projektowaną drogą, rurami dwudzielnymi typu RHDPE-D.

Końce wybudowanych przepustów kablowych należy zabezpieczyć pianką poliuretanową w celu ich zabezpieczenia przed zamuleniem.

## Budowa kanałów technologicznych

Na terenie objętym inwestycją projektuje się budowę kanałów technologicznych

Kanały technologiczne są nowym elementem zagospodarowania terenu i nie występują na przedmiotowym terenie.

Projektowane kanały stanową kontynuację kanalizacji zaprojektowanej przez BBKS Projekt we Wrocławiu dla obszaru skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Uczniowską w Wałbrzychu.

Projektuje się budowę kanałów technologicznych składających się z 2 rur RHDPEØ110 oraz 4 rur RHDPEØ40 (profil KTu lub KTp). Rury RHDPEØ40 pod drogami, wjazdami na posesje oraz na skrzyżowaniach z siecią gazową zabezpieczono przepustami kablowymi w postaci rur RHDPEØ140.

Dla całego zakresu opracowania dla kanałów technologicznych przyjęto budowę studni kablowych,  optymalnych, pogłębionych SKO-2g, spełniających wymogi studni zarówno magistralnych jak i rozdzielczych.

# BRANŻA ZIELEŃ

Stan istniejący i zagospodarowanie zieleni dla całego zadania inwestycyjnego

(Etap I – III)

W- drzewo/krzew  do wycinki

Wpoza - drzewo/krzew  do wycinki poza opracowaniem

Z - drzewo/krzew do zachowania

Zpoza drzewo/krzew do zachowania poza opracowaniem

| l.p. | Gatunek | Obw. na wys 130 [cm] | pow krzewu | Uwagi | Zagospodarowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 1x76 |  | Wpoza |
| 2 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 1x100 |  | Zpoza |
| 3 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 140 |  |  | Zpoza |
| 4 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 153 |  |  | Zpoza |
| 5 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 148 |  |  | Zpoza |
| 6 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 134 |  | posusz 20% | Zpoza |
| 7 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 134 |  | od wys 3m pień łukowato pogiety, drzewo pochylone w stronę budynku, posusz 20% | Zpoza |
| 8 | Świerk zwyczajny Picea abies | 24 |  |  | Z |
| 9 | Świerk zwyczajny Picea abies | 18 |  |  | Z |
| 10 | Świerk zwyczajny Picea abies | 28 |  |  | Z |
| 11 | drzewo owocowe | 115 |  |  | Z |
| 12 | Świerk zwyczajny Picea abies | 45 |  |  | Z |
| 13 | Świerk zwyczajny Picea abies | 55 |  |  | Z |
| 14 | Grab pospolity Carpinus betulus | 120 |  | liczne odrosty korzeniowe przy pniu | W |
| 15 | Grab pospolity Carpinus betulus | 103 |  | na wys 1m rozgałęzione na dwa równorzędne przewodniki | W |
|  |  | 84 |  |  | W |
| 16 | Grab pospolity Carpinus betulus | 153 |  | dziupla na wys 1m, liczne odrosty korzeniowe | W |
| 17 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 184 |  |  | Z |
| 18 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 231 |  | dziuple w pniu | Z |
| 19 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 151 |  |  | Z |
| 20 | Świerk zwyczajny Picea abies | 25 |  |  | W |
| 21 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 221 |  |  | W |
| 22 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 262 |  | pochylone ok. 20 stopni | Z |
| 23 | głóg - odm ozdobna | 126 |  |  | Zpoza |
| 24 | głóg - odm ozdobna | 157 |  |  | Zpoza |
| 25 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 77 |  |  | Zpoza |
| 26 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 99 |  | przewodnik ścięty na wys ok. 7m | Zpoza |
| 27 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 96 |  | przewodnik ścięty na wys ok. 7m | Zpoza |
| 28 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 107 |  |  | Zpoza |
|  |  | 108 |  |  | Zpoza |
| 29 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 120 |  |  | Zpoza |
| 29a | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 146 |  | pień łukowato pogięty | Zpoza |
| 30 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 126 |  |  | Zpoza |
| 31 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 135 |  |  | Zpoza |
| 32 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 153 |  | ubytek kory na pow 0,5 x 0,7m | Zpoza |
| 33 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 193 |  |  | Zpoza |
| 34 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 144 |  |  | Zpoza |
| 35 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 231 |  |  | Zpoza |
| 36 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 150 |  |  | Zpoza |
| 37 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 121 |  |  | Zpoza |
| 38 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 0,4x 10 |  | Zpoza |
| 39 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 206 |  |  | Zpoza |
| 40 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 130 |  |  | Zpoza |
| 41 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 209 |  | uszkodzenie kory na wys 1m | Zpoza |
| 42 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 70 |  | na skarpie | Zpoza |
|  |  | 50 |  |  | Zpoza |
| 43 | Wiąz szypułkowy Ulmus glabra | 79 |  |  | Zpoza |
| 44 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 0,5x20 |  | Wpoza |
| 45 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 139 |  | drzewo pochylone, posusz ok. 50% | Zpoza |
| 46 | Buk zwyczajny Fagus sylvatica | 305 |  | ślady po poprzycinanych konarach, ślad uderzenia na pniu | Zpoza |
| 47 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 0,7x33 |  | Wpoza |
| 48 | Topola Populus sp. | ~150 |  |  | Zpoza |
| 49 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 89 |  |  | Zpoza |
| 50 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 0,5x19 |  | Wpoza |
| 51 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 0,5x27 |  | Wpoza |
| 52 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 171 |  |  | Zpoza |
| 53 | Klon jesionolistny Acer negundo | 144 |  | drzewo pochylone w stronę jezdni | Zpoza |
| 54 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 173 |  | konary poprzycinane na wys 1,7m | Zpoza |
| 55 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 189 |  | ubytki wgłębne w śladach po usuniętych konarach | Zpoza |
| 56 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 190 |  | dziupla na wys 0,8m | Zpoza |
| 57 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 76 |  |  | Zpoza |
| 58 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 80 |  |  | Zpoza |
|  |  | 77 |  |  | Zpoza |
| 59 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 98 |  |  | Zpoza |
| 60 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 340 |  |  | Zpoza |
| 61 | cz.bez, wiciokrzew |  | 1,5x25 | szpaler u dołu skarpy | Wpoza |
| 62 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 87 |  |  | Zpoza |
|  |  | 51 |  |  | Zpoza |
| 63 | Irga Cotoneaster sp. |  | 23m2 |  | Wpoza |
| 64 | Irga Cotoneaster sp. |  | 6m2 |  | Wpoza |
| 65 | Tawuła |  | 38m2 |  | Wpoza |

Drzewa  przeznaczone do zachowania należy chronić podczas prac budowlanych:

- należy przyjąć ze system korzeniowy drzewa pokrywa się co najmniej z zasięgiem jego korony. Wobec tego w obrębie korony należy unikać zagęszczenia gleby poprzez poruszanie się ciężkiego sprzętu, wibrowanie, składowanie materiałów budowlanych

- wszelkie wykopy w obrębie korony należy prowadzić ręcznie

- odsłonięty system korzeniowy w ścianach wykopu należy okryć matami np. słomianymi i dbać o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozów oraz zwilżać w czasie upałów

- w przypadku szkodzenia korzeni należy odciąć ich zniszczona część czystym, ostrym narzędziem i zabezpieczyć środkiem grzybobójczym

- unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie pnia drzewa.

- pnie drzew należy obłożyć miękkim materiałem i obwiązać drutem oraz dodatkowo odeskować (do wys. 2,5m -3m)

Zieleń projektowana dla całego zadania inwestycyjnego (Etap I – III)

W projekcie zastosowano gatunki roślin sprawdzone w warunkach miejskich, mrozoodporne i łatwe w pielęgnacji. Nowe nasadzenia zostały zaprojektowane głównie na placu Lelewela oraz skwerach u zbiegu ulic Wrocławskiej i Lelewela. Stworzono kompozycje z  drzew - klonów kulistych oraz niskich krzewów: tawuły japońskiej Goldmound i róż okrywowych. Dodatkowo na placu Lelewela , pomiędzy miejscami parkingowymi wprowadzono akcent kolorystyczny w postaci śliwy wiśniowej. Na pasach zieleni wzdłuż ulicy zaplanowano żywopłoty strzyżone z ligustru w nawiązaniu di juz istniejących elementów tego typu zieleni przy ulicy wrocławskiej. Małe zieleńce przy skrzyżowaniach zaplanowano do obsadzenia niskimi krzewami: tawułą Goldmound i różami okrywowymi.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Teren przeznaczony na trawniki i inne tereny zielone po zakończeniu prac budowlanych należy oczyścić (gruz, śmieci itp.), przygotować koryto gruntowe na warstwę humusu. Humusu (warstwa o grubości 20cm) rozplantować w celu uzyskania jednolitej, równej powierzchni.

Nasadzenia zieleni

Drzewa i krzewy

Materiał roślinny do nasadzeń powinien  być zgodny z normą PN-87/R-67023 i zaleceniami Związku szkółkarzy Polskich, wyrównany pod względem wielkości i kształtu,  w I wyborze, właściwie oznaczony tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest: nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Bryła korzeniowa powinna być o odpowiedniej dla obwodu pnia średnicy a system korzeniowy skupiony i prawidłowo rozwinięty.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

- Rośliny sadzimy w doły zaprawione ziemią urodzajną (dla róż ziemia zmieszana z obornikiem w stosunku 4:1) na takiej głębokości aby cała bryła korzeniowa była przykryta.

- Po posadzeniu drzewa należy zabezpieczyć 3 palikami połączonymi górnym sztywnym wiązaniem, drzewo umocowane wiązaniem miękkim oraz sztywnym wiązaniem dolnym na wys 40cm od podłoża. Średnica palików do zabezpieczenia drzewa 6 cm.

- Po posadzeniu drzewa i krzewy należy podlać (drzewa – min 50l wody/sztukę).

Po kilku dniach uzupełnić ewentualne miejsca gdzie gleba wokół posadzonych roślin znacznie osiadła a następnie wyściółkować warstwą 8 cm kory ogrodniczej. Wokół drzew koło o promieniu 0,8m Pomiędzy roslinami okrywowymi należy wyściółkować całą powierzchnię. Rośliny okrywowe sadzić należy 0,5m od obrzeża chodnika.

W pierwszym roku po posadzeniu nawozić połową zalecanej przez producenta dawką nawozu mineralnego wieloskładnikowego, w następnych latach pełną dawką.

TABELA DOBORU ROŚLIN dla całego zadania inwestycyjnego (Etap I – III)

| lp | gatunek | Gęstość sadzenia | uwagi | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klon zwyczajny Acer platanoises "Globosum" | co ok 4-5m, wg planu | Nieduże drzewo o regularnej, kulistej koronie | 24 |
| 2 | Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera "Pissardi" | Wg planu | Małe drzewo o ciemnopurpurowych liściach | 3 |
| 3 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare | Co 20cm w dwóch rzędach, naprzemiennie | jako żywopłot strzyżony | 1700 |
| 4 | Tawuła japońska Spiraea japonica Golden Goldmound" | 7szt/m2 | Płaskokulisty , okrywowy krzew o kantrastowo zabarwionych , żółtych liściach | 742 |
| 5 | Róża Rosa "The Fairy" | 6szt/m2 | odmiana okrywowa o jasnoróżowych kwiatach, odporna na mróz i choroby | 706 |
| 6 | Róża Rosa "Lovely Fairy" | 6szt/m2 | odmiana okrywowa o intensywnie różowych kwiatach, odporna na mróz i choroby | 321 |

parametry drzew:

klon

- min obw pnia 12-14cm

- bryła korzeniowa o średnicy 65-75cm

- korona ukształtowana na wys min 2,2m

śliwa wiśniowa - forma naturalna, wys  1,5 -2m

parametry krzewów:

sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane, posiadać min 3-4 pędy, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany:

róże okrywowe min wys -0,4m

tawuła  - min wys -0,4m

ligustr - min wys 0,4m

Zakładanie trawników

W projekcie przewidziano renowację i zakładania trawników.

W miejscach przeznaczonych na nowe trawniki ziemię uwałować wałem kolczatką.

Mieszankę traw należy wysiać w ilości 25 gramów na 1m2. Po wysianiu nasion

powinny one zostać przykryte, aby nie zostały porwane przez wiatr lub zjedzone

przez ptaki. W tym celu należy rozścielić na obsianej powierzchni 1 cm warstwę

ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjające warunki do

skiełkowania i podlać za pomocą zraszaczy. Gdy trawa osiągnie wys. ok. 5 cm,

powierzchnię trawnika należy uwałować w celu wyrównania nierówności gleby a po

2-3 dniach wykonać pierwsze koszenie trawnika..

Trawniki przeznaczone do renowacji należy oczyścić z pozostałości budowlanych, przekopać na głębokość ok 15-20cm  (ręcznie pod koronami drzew), i uzupełnić ziemią urodzajną przed wysiewem nasion.

Wymagania dotyczące pielęgnacji i gwarancji

Należy założyć minimum 3 letni okres pełnej pielęgnacji i gwarancji wykonanych nasadzeń.

zakres robót pielęgnacyjnych dla trawników

- koszenie min 7 razy w sezonie (IV-X)

- podlewanie

- odchwaszczanie

- nawożenie

- dosiewanie trawy

zakres robót pielęgnacyjnych dla drzew

- podlewanie

- nawożenie

- cięcia pielęgnacyjne i formujące koron

- poprawianie i odchwaszczanie mis

- uzupełnianie mulczu

- wymiana obumarłych drzew

- wymiana ukradzionych lub uszkodzonych palików

- dostosowywanie wiązań do wzrostu drzew

zakres robót pielęgnacyjnych dla krzewów

- podlewanie

- nawożenie

- cięcia pielęgnacyjne

- odchwaszczanie

- uzupełnianie mulczu

- wymiana obumarłych i skradzionych krzewów

# UWAGI OGÓLNE

- Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót będzie miał obowiązek zapoznać się z Projektem Budowlanym, decyzją Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej   w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. W szczególności należy sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i wysokościowo.

- Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego.

Opracował