| INWESTOR | Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1 tel. (074) 641-44-00, fax.(074) 641-44-04 e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl |
| --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 tel. 71 337 46 12, fax. 71 364 33 95 e-mail: kontakt@egis-poland.com |
| NAZWA INWESTYCJI | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela Etap III - odcinek ul. Lelewela w Wałbrzychu |
| NAZWA OPRACOWANIA | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY CZĘŚĆ 3. PROJEKT DROGOWY |

| BRANŻA | STADIUM DOKUMENTACJI | UMOWA |
| --- | --- | --- |
| DROGI | PROJEKT BUDOWLANY | 647/2014 |

| BRANŻA | Zespół projektowy | Imię i Nazwisko | Specjalność Nr uprawnień Zakres | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA | Projektant | mgr inż. Sławomir Rabenda | drogowa ZAP/0130/PWOD/05 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Paweł Waligóra | drogowa 298/DOŚ/09 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Paweł Hawrysz | drogowa 241/DOŚ/11 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Asystent | mgr inż. Agnieszka Kubis | - |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Tomasz Rzodkiewicz | drogowa 55/DOŚ/08 bez ograniczeń |  | 02.2015 |

SPIS RYSUNKÓW

| L.p. | Tytuł rys. | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plan orientacyjny | 1:10000 |
| 2. | Przekroje konstrukcyjne | 1:50 |
| 3. | Profile podłużne | 1:100/1000 |

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2.	ZAKRES OPRACOWANIA	3

3.	STAN ISTNIEJĄCY	4

4.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI	4

PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI	4

5.	NAWIĄZANIE GEODEZYJNE	5

6.	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	5

ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE	5

CIĄGI PIESZE	6

ŚCIEŻKI ROWEROWE	6

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	6

URZĄDZENIA DLA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9

NASYPY DROGOWE	9

MAŁA ARCHITEKTURA	9

MURY OPOROWE	9

ROBOTY ROZBIÓRKOWE	10

ODWODNIENIE	10

DANE ODNOŚNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ	10

DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	10

WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO	10

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO	10

7.	UWAGI OGÓLNE	11

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 647/2014 zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych – Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu a Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.1999 nr 43, poz. 430) z późn. zm.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

# ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela. Etap III – odcinek ul. Lelewela w Wałbrzychu.

Niniejsze opracowanie łączy:

- wystąpienie o wydanie decyzji o z zezwolenie na realizację inwestycji drogowej do Wojewody Dolnośląskiego dla zadania Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela Etap II - odcinek od budynku przy ul. Wrocławskiej nr 137 do nr 115 w Wałbrzychu.

- Decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzych nr 1396/2014 zmieniająca Decyzję nr 1042/2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa ulicy Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu”

Niniejsza inwestycja będzie prowadzona w oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

# STAN ISTNIEJĄCY

Ulica Lelewela o nawierzchni bitumicznej znajduje się w ciągu drogi gminnej nr 116841D

stanowiącej połączenie ul. Wrocławskiej z ul. Gagarina. Na przedmiotowym odcinku ruch prowadzony jest jednym pasem.

Ulica Lelewela łączy się z następującymi ulicami:

- Wrocławską ,

- Traktorzystów.

Skrzyżowania ul. Lelewela z w/w ulicami są skrzyżowaniami zwykłymi, zapewniające wszystkie relacje.

Wzdłuż ulicy po obu stronach znajduje się zabudowa o różnym charakterze.

Niweleta istniejącej ulicy Lelewela posiada znaczne spadki podłużne, która opada z wschodu na zachód.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

## PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI

Projektowany odcinek drogi będzie drogą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Parametry techniczne ul. Lelewela:

Droga klasy L

Prędkość projektowa Vp= 40 km/h

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m + niezbędne poszerzenia na łuku o wartości 30/R

Ciągi piesze o szerokości min. 1,5m

Chodniki przyległe do jezdni o szerokości min. 2,0m,

Opaska o szerokości 0,95m

Ścieżki rowerowe o szerokości 2,0m,

Kategoria ruchu  KR 3

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 100 kN.

nawierzchnia bitumiczna jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego,

nawierzchnia ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego i chodników z kostki kamiennej i płyt betonowych.

# NAWIĄZANIE GEODEZYJNE

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest zaktualizowana mapa w skali 
1: 500, przyjęta do zasobu.

# ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Projektowany odcinek ul. Lelewela, przebiega w geograficznym układzie wschód – zachód. Początek przebudowywanego odcinka ul. Lelewela zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania z ul. Wrocławską. Natomiast koniec opracowania zlokalizowany jest w rejonie budynku nr 5 przy ul. Lelewela.

Szczegóły związane z ukształtowaniem projektowanej niwelety ul. Lelewela oraz ul.Traktorzystów pokazano na profilach podłużnych.

Zaprojektowano wykonanie krawężników o następującym „świetle”:

12 cm - na odcinkach poza przejściami dla pieszych i zjazdami

4 cm – na zjazdach  (krawężnik najazdowy)

1-2 cm – na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych (krawężnik wtopiony)

Zmianę światła z 0 cm do 12 cm należy wykonać na odcinku min. 2,0 m w celu zachowania pochylenia podłużnego chodnika poniżej 6,0 % wykorzystując krawężnik przejściowy o zmiennym świetle.

Krawężniki – betonowe 20 x 30 cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem (zgodnie z planem sytuacyjnymi i przekrojami konstrukcyjnymi)

Obrzeża – betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej (C12/15) z oporem

Krawężniki i obrzeża zgodne z PN-EN-1340 wrzesień 2004

nasiąkliwość - klasa 2 (oznaczenie B)

odporność na zamrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 (oznaczenie D)

klasa wytrzymałości  na zginanie - klasa 1 (oznaczenie T)

klasa odporności na ścieranie - klasa 4 (oznaczenie I)

## ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE

Wzdłuż jezdni zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej. Szczegółowa lokalizacja zjazdów została przedstawiona na planach sytuacyjnych. Na szerokości zjazdów  zaprojektowano krawężnik najazdowy 20x22x100 o świetle równym 4cm.

Zjazdy posiadają szerokość jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym, nie szersze niż szerokości jezdni. Pochylenie podłużne zjazdów dostosowano do rzędnych istniejących terenu z zachowaniem maksymalnego pochylenie 5% na długości 5m od krawędzi jezdnia, a dalszym odcinku nie większe niż 15%. Zjazdy zakończono łukami min. 3,0m.

## CIĄGI PIESZE

Wzdłuż ul. Lelewela zaprojektowano ciągi piesze o szerokości min. 1,5 m prowadzone wzdłuż ścieżek rowerowych. Natomiast chodniki prowadzone wzdłuż krawężnika posiadają szerokość min. 2,0m w celu zachowania wymaganej skrajni. Ciągi piesze zaprojektowano o nawierzchni z płyt betonowych na przemian z kostką kamienną, w celu ujednolicenia rozwiązań z opracowaniami sąsiednimi. Na szerokości przejścia dla pieszych na styku z krawężnikiem należy zastosować płytę betonową fakturowaną typu „STOP” o wymiarach 30x30x8cm.

## ŚCIEŻKI ROWEROWE

Wzdłuż ul. Lelewela zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 2,0m odseparowany od ciągu pieszego obrzeżem betonowym. Krawędź ścieżki rowerowej od jezdni oddzielono pasem opaski o szerokości 0,95m w celu zachowania wymaganej skrajni i uzyskaniu wymaganej szerokości do lokalizacji słupów oświetlenia ulicznego i oznakowania pionowego.

## PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Zasadniczo na jezdni ul. Lelewela  zaprojektowano daszkowe pochylenie poprzeczne 2,0% na prostej . Na łukach poziomych wartość pochylenia poprzecznego dostosowano do wielkości projektowanego promienia łuku kołowego. Wartość pochyleń poprzecznych przedstawiono również na planie sytuacyjnym.

Przed rozpoczęciem wykonaniem warstw konstrukcji jezdni i chodników należy skontrolować właściwe zagęszczenie wykopów po robotach związanych z budową infrastruktury technicznej. Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spełniać wymagania podłoża kategorii (pod względem wysadzinowości) G1 oraz powinno być właściwie zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry (na ulepszonym podłożu) nośności to wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1.03 i wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 120 MPa.

Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych chodników powinno spełniać wymagania podłoża kategorii G1 oraz powinno być właściwie zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry to wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1.00 i wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 60 MPa.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. DU RP Nr 43 z 14 maja 1999.

Zgodnie z Dziełem V, Rozdział 3, § 152.2 konstrukcję nawierzchni przyjęto jako typową na podstawie Załącznika 5.

Nawierzchnia jezdni Lelewela (KR 4)

| Rodzaj materiału | Warstwa | Grubość w cm |
| --- | --- | --- |
| Mieszanka SMA 8 mm (SMA 8 S) | Ścieralna | 4 |
| Beton asfaltowy 0/16 mm (ACWMS 16W) | Wiążąca | 9 |
| Beton asfaltowy 0/16 mm (ACWMS 16P) | Podbudowa zasadnicza | 10 |
| Kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie | Podbudowa pomocnicza | 20 |
| Kruszywo o CBR>25% ; k>8m/d | Mrozoochronna | 15 |
| Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa. Podłoże nawierzchni wg. Załącznik 4 pkt. 6 | Stabilizacja technologiczna | 15 |

Sprawdzenie warunku mrozoodporności podłoża (wg RMTiGM z dnia 2 marca 1999; Załącznik 4 pkt. 8) ; hz = 0,8 m ( dla Wałbrzycha)

sprawdzenie dla ruchu kategorii KR 4 i grupy nośności G3

0,65 * hz = 0,65*0,8 = 0,52 m przyjęta konstrukcja o grubość 0,73 m spełnia warunek mrozoodporności

Nawierzchnia jezdni ul. Traktorzystów (KR 3)

| Rodzaj materiału | Warstwa | Grubość w cm |
| --- | --- | --- |
| Mieszanka SMA 8 mm (SMA 8 S) | Ścieralna | 4 |
| Beton asfaltowy 0/16 mm (ACWMS 16W) | Wiążąca | 7 |
| Beton asfaltowy 0/16 mm (ACWMS 16P) | Podbudowa zasadnicza | 7 |
| Kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie | Podbudowa pomocnicza | 20 |
| Kruszywo o CBR>25% ; k>8m/d | Mrozoochronna | 15 |
| Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa. Podłoże nawierzchni wg. Załącznik 4 pkt. 6 | Stabilizacja technologiczna | 15 |

Sprawdzenie warunku mrozoodporności podłoża (wg RMTiGM z dnia 2 marca 1999; Załącznik 4 pkt. 8) ; hz = 0,8 m ( dla Wałbrzycha)

sprawdzenie dla ruchu kategorii KR 3 i grupy nośności G3

0,60 * hz = 0,60*0,8 = 0,48 m przyjęta konstrukcja o grubość 0,68 m spełnia warunek mrozoodporności

Ciąg pieszy

| Rodzaj materiału | Warstwa | Grubość w cm |
| --- | --- | --- |
| Płyty betonowe 50x50x7cm /kostka kamienna cięta płomieniowana / płyta fakturowana typu "stop" 30x30x8cm na przejściach dla pieszych | Ścieralna | 7/8 |
| Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 | Wiążąca | 3 |
| Kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie | Podbudowa | 15 |
| Grunt stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa. | Stabilizacja technologiczna | 15 |

Ścieżka rowerowa

| Rodzaj materiału | Warstwa | Grubość w cm |
| --- | --- | --- |
| Beton asfaltowy (AC 5 S) | Ścieralna | 4 |
| Kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie | Podbudowa | 15 |
| Grunt stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa. | Stabilizacja technologiczna | 15 |

Zjazd

| Rodzaj materiału | Warstwa | Grubość w cm |
| --- | --- | --- |
| Kostka z betonu prasowanego z wypełnieniem spoin drobnym piaskiem | Ścieralna | 8 |
| Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 | Wiążąca | 3 |
| Kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie | Podbudowa | 15 |
| Grunt stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa. | Stabilizacja technologiczna | 15 |

Opaska

| Rodzaj materiału | Warstwa | Grubość w cm |
| --- | --- | --- |
| Kostka z betonu prasowanego z wypełnieniem spoin drobnym piaskiem | Ścieralna | 8 |
| Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 | Wiążąca | 3 |
| Nasyp | Podbudowa |  |

Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać na całej szerokości jezdni bez wykonywania

połączenia technologicznego podłużnego. W przypadku wykonywania połączeń

podłużnych i poprzecznych należy zastosować bitumiczną taśmę uszczelniającą na styku

łączonych powierzchni (zakres nie będzie ujęty w przedmiarze robot, zależny od przyjętej

technologii i harmonogramu robót przez Wykonawcę)

## URZĄDZENIA DLA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dla ułatwienia korzystania z inwestycji przez osoby niepełnosprawne zaprojektowano:

- obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych do 1cm,

- na przejściach dla pieszych ułożono nawierzchnię z płyt fakturowanych,

- wszystkie rampy dla pieszych posiadają pochylenie podłużne mniejsze niż 6%.

## NASYPY DROGOWE

Nasypy drogowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Grunty z wykopów nie są przeznaczone do wbudowanie w zasadniczy korpus drogowy. Humus przeznaczony jest do wykorzystania na zahumusowanie powierzchni po zakończonych robotach natomiast nadmiar humusu do wywiezienia. Roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników dróg.

## MAŁA ARCHITEKTURA

W projekcie zastosowano elementy małej architektury (w tym, stojaki na rowery, kosze na śmieci,  ławki, barierki) dobrane przy zastosowaniu wzorów elementów aktualnie używanych w mieście Wałbrzychu (zgodnie z załącznikiem), określone pismem Urbanisty Miasta nr BUP.670.74.6.2014 za dnia 28.08.2014r. Elementy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wykończone przez polerowanie, nie dopuszcza się powierzchni satynowanej, matowej, zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi.

## MURY OPOROWE

Ze względu na braki terenowe zaprojektowano mury oporowe , prefabrykowane „L”. Długość segmentu muru oporowego wynosi 1.00 m. Do prefabrykacji murów należy zastosować beton minimum klasy C30/37. Mur zakończony będzie oczepem. Mury oporowe posadowić na ławie betonowej z  betonu C12/15 o grubości 15cm. Szczegółowe rozwiązania zostaną opracowane na etapie projektu wykonawczego.

## ROBOTY ROZBIÓRKOWE

W ramach opracowywania branży drogowej rozbiórce podlega:

- istniejąca nawierzchnia jezdni na projektowanym odcinku

- istniejąca nawierzchnia ciągów pieszych na projektowanym odcinku

- istniejące mury oporowe kolidujące z projektowanym układem drogowym

W ramach realizacji projektu przewiduje się rozbiórkę budynków gospodarczych zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Lelewela.

Rozbiórka będzie wykonana metodą tradycyjną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Szczegółowy projekt rozbiórki zawarty jest w Części 4 Projektu Budowlanego.

## ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni ulic zapewnione zostało poprzez system odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych do wpustów ulicznych i dalej przykanalikami do kanalizacji deszczowej (wg odrębnego opracowania branżowego).

## DANE ODNOŚNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Zgodnie z informacją uzyskaną od Zamawiającego na etapie przetargu, teren przewidziany pod inwestycję nie jest objęty ochroną konserwatorską. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu wydał opinię dla przedmiotowego zadania pismem W.Arch.5183.346.2014.MK z dnia 08.10.2014r.

## DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych. Okręgowy Urząd Górniczy wydał opinię dla przedmiotowego zadania pismem WRO.5140.64.2014.AS z dnia 23.09.2014r.

## WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Inwestycja nie została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

## BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

W zakresie kompletnego opracowania przewiduje się wykonanie oświetlenia na projektowanym odcinku ulicy.

# UWAGI OGÓLNE

- Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót będzie miał obowiązek zapoznać się z Projektem Budowlanym, decyzją Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. W szczególności należy sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i wysokościowo.

- Należy układać warstwę bitumiczną na całą szerokość ścieżki rowerowej .

- Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego.

- Materiał brukarski powinien pochodzić z jednej linii produkcyjnej, aby nie różniła się kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duże trudności w prawidłowym ułożeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem należy wykonać bezpośrednio po ułożeniu.

- Krawężniki należy układać na ławie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny między sąsiednimi elementami betonowymi bez wypełniania spoin.

- Na łukach o promieniach poniżej 6,0 m. należy układać krawężniki betonowe łukowe.

Opracował