| INWESTOR | Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1 tel. (074) 641-44-00, fax.(074) 641-44-04 e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl |
| --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 tel. 71 337 46 12, fax. 71 364 33 95 e-mail: kontakt@egis-poland.com |
| NAZWA INWESTYCJI | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela Etap II - odcinek od budynku przy ul. Wrocławskiej nr 137 do nr 115 w Wałbrzychu |
| NAZWA OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

| BRANŻA | STADIUM DOKUMENTACJI | UMOWA |
| --- | --- | --- |
| WIELO BRANŻOWE | PROJEKT BUDOWLANY | 647/2014 |

Działki podlegające stałemu zajęciu

| Obręb | Arkusz mapy | Numery działek |
| --- | --- | --- |
| Nr 0002, Szczawienko Nr 2 | AM 8 | 135/5 ; 170 ; (186) 186/1 ; 194/5 ; 194/10 ; (194/12) 194/16 ; (194/14) 194/19 ; (215) 215/1 ; |
| Nr 0004, Szczawienko Nr 4 | AM 3 | (99/7) 99/13 ; 99/9 ; (99/10) 99/11 ; (100/1) 100/3 ; 107 |

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych

(pot. Działki podlegające czasowemu zajęciu)

| Obręb | Arkusz mapy | Numery działek |
| --- | --- | --- |
| Nr 0002, Szczawienko Nr 2 | AM 8 | 179 ; 177/1 ; 213 ; 102 |
| Nr 0004, Szczawienko Nr 4 | AM 3 | 106/1 |

LEGENDA:

xxx – istniejący numer działki niepodlegający podziałowi zgodnie z projektem podziału

(xxx) – istniejący numer działki podlegające podziałowi zgodnie z projektem podziału

xxx – projektowany numer działki po podziale zgodnie z projektem podziału

Oświadczam zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do projektu pn.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze

skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela Etap II - odcinek od budynku przy ul. Wrocławskiej nr 137 do nr 115 w Wałbrzychu”

| BRANŻA | Zespół projektowy | Imię i Nazwisko | Specjalność Nr uprawnień Zakres | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA / ROZBIÓRKI | Projektant | dr inż. Marek Jagiełło | konstrukcyjno-inżynieryjna 165/94/UW bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Sławomir Rabenda | drogowa ZAP/0130/PWOD/05 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Paweł Waligóra | drogowa 298/DOŚ/09 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Paweł Hawrysz | drogowa 241/DOŚ/11 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Asystent | mgr inż. Agnieszka Kubis | - |  | 02.2015 |
|  | Asystent | mgr inż. Jagoda Jarlińska | - |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Tomasz Rzodkiewicz | drogowa 55/DOŚ/08 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
| SANITARNA | Projektant | mgr inż. Agnieszka Jończyk | instalacyjna sanitarna SLK/1615/POOS/07 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Mateusz Bartkowski | instalacyjna sanitarna 121/DOŚ/10 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Jerzy Gąsiewicz | inżynieria środowiska 443/01/DUW bez ograniczeń |  | 02.2015 |

| BRANŻA | Zespół projektowy | Imię i Nazwisko | Specjalność Nr uprawnień Zakres | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEKTROENERGETYKA | Projektant | mgr inż. Jan Dobrowolski | instalacje elektryczne 207/76/Wwm bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | inż. Edward Cuber | instalacje elektryczne 410/76/Wwm bez ograniczeń |  | 02.2015 |
| TELETECHNICZNA | Projektant | inż. Stanisław Furgo | instalacyjno-inżynieryjna 655/94/UW bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | inż. Jerzy Guziewicz | telekomunikacyjna 138/DOŚ/05 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
| ZIELEŃ | Projektant | mgr Aneta Broda | architekt krajobrazu |  | 02.2015 |

SPIS DOKUMENTACJI

| Numer części opracowania | Nazwa dokumentacji |
| --- | --- |
|  | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
|  | INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |
|  | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY PROJEKT DROGOWY |
|  | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY PROJEKT ROZBIÓREK |

SPIS RYSUNKÓW

| L.p. | Tytuł rys. | Skala |
| --- | --- | --- |
|  | Plan orientacyjny | 1:10000 |
|  | Plan sytuacyjny - Arkusz nr 1 | 1:500 |
|  | Plan sytuacyjny - Arkusz nr 2 | 1:500 |
|  | Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu – Arkusz nr 1 | 1:500 |
|  | Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu – Arkusz nr 2 | 1:500 |

SPIS TREŚCI

1. O Ś W I A D C Z E N I A	10

2. KOPIE PRZYNALEŻNOŚCI DO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ORAZ UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	12

3. PODSTAWA OPRACOWANIA	51

4. ZAKRES OPRACOWANIA	51

5. STAN ISTNIEJĄCY	52

WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI I PODŁOŻA GRUNTOWEGO	52

6. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI	53

PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI	53

7. NAWIĄZANIE GEODEZYJNE	53

8. BRANŻA DROGOWA	54

8.1.	ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE	54

8.2.	CIĄGI PIESZE	54

8.3.	ŚCIEŻKI ROWEROWE	55

8.4.	ZATOKI AUTOBUSOWE	55

8.5.	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	55

8.6.	URZĄDZENIA DLA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	56

8.7.	MAŁA ARCHITEKTURA	56

8.8.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	56

8.9.	DANE ODNOŚNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ	57

8.10.	DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	57

8.11.	WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO	57

9. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA	58

Przedmiot opracowania	58

Stan istniejący	58

Stan projektowany	58

Kanały rurowe	59

Rury drenarskie	59

Studnie kanalizacyjne	59

Wpusty deszczowe	60

Kaskady rurowe	60

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem	60

10. BRANŻA SANITARNA – SIEĆ GAZOWA	61

Przedmiot opracowania	61

Stan projektowany	61

Klasa lokalizacji i strefy ochronne gazociągów	61

Rurociągi	61

Rury ochronne (RO)	61

Kształtki	61

11. BRANŻA SANITARNA – SIEĆ WODOCIĄGOWA	63

Przedmiot opracowania	63

Stan projektowany	63

Trasa rurociągu	63

Materiał i uzbrojenie	63

Rurociągi	63

Kształtki	63

12. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	64

12.1.	Przebudowa kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej	64

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE ŚN	64

Podstawa opracowania	64

Przepisy, normy i opracowania związane	64

Stan istniejący	65

Zakres i przedmiot opracowania	65

Projektowane rozwiązanie	65

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE nN	66

Podstawa opracowania	66

Przepisy, normy i opracowania związane	66

Stan istniejący	66

Zakres i przedmiot opracowania	67

Projektowane rozwiązanie	67

12.2.	BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ	68

Podstawa opracowania	68

Przepisy, normy i opracowania związane	69

Zakres i przedmiot opracowania	69

Projektowane rozwiązanie	70

Budowa zasilania wiat WA3 i WA4 na przystankach autobusowych,	70

12.3.	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	70

Podstawa opracowania	70

Przepisy, normy i opracowania związane	71

Stan istniejący	71

Zakres i przedmiot opracowania	72

Projektowane rozwiązanie	72

Parametry projektowanego oświetlenia	72

Instalacje oświetleniowe	72

Przebudowa kolizyjnej infrastruktury oświetleniowej	72

Szafa oświetleniowa	73

Zasilanie oświetlenia drogowego i połączenia rezerwowe	73

Zasilanie oświetlenia wiat przystankowych	73

Słupy oświetleniowe	73

Oprawy oświetleniowe	74

Przewody i kable	74

13. BRANŻA TELETECHNICZNA	74

Przebudowa sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.	74

Przebudowa sieci teletechnicznej Telefonii DIALOG	75

Budowa kanałów technologicznych	75

14. BRANŻA ZIELEŃ	76

15. UWAGI OGÓLNE	81

WYKAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Jednostka wydająca warunki techniczne bądź pismo | Sygnatura | Data wydania | Zakres | Nr pozycji z wykazu uzgodnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UM Wałbrzych Biuro Urbanistyki i Planowania Przestrzennego | BUP.670.74.6.2014 W/2685/ 8/2014 | 28-08-2014 | wytyczne Plastyka Miejskiego – mała architektura, oświetlenie drogowe | 4, 12 |
| 2 | GAZ System | OW-L.404.637. 2014/2 | 10-09-2014 | brak sieci Gestora | - |
| 3 | Polska Spółka Gazownictwa | ZIE-3/427-69/1154/2014 | 09-10-2014 | warunki techniczne – sieci gazowe | 10, 14 |
| 4 | Polska Spółka Gazownictwa | ZIE-3/TWM-55/2014 | 09-10-2014 | warunki techniczne – sieci gazowe | 10, 14 |
| 5 | Porozumienie |  | 10-10-2014 | sieci gazowe | 10, 14 |
| 6 | WPWiK Sp. z o.o. | NI-1802/9011/2014 | 21-10-2014 | warunki techniczne – sieci wod-kan | 10, 15 |
| 7 | ZDKiUM w Wałbrzychu | MR/4214/119/2014 | 02-10-2014 | dane koordynacyjne oświetlenia drogowego | 12, 10 |
| 8 | ZDKiUM w Wałbrzychu | MR/4214/119a/2014 | 14-10-2014 | uzupełnienie danych koordynacyjnych oświetlenia drogowego | 12, 10 |
| 9 | Egis Polska Inżynieria | 1927W/P201411/PH/PH/2014 | 05-12-2014 | ustalenia warunków technicznych – oświetlenie drogowe | 9, 10 |
| 10 | Tauron Dystrybucja | TD/O4/US4/ 2014-12-29/ 0000001 | 22-12-2014 | warunki techniczne – oświetlenie drogowe | 9, 10 |
| 11 | Tauron Dystrybucja | TD/OWB/OME/ 2015-01-16/ 0000001 | 16-01-2015 | warunki techniczne – przebudowa sieci elektroenergetycz-nych | 8, 10 |
| 12 | Tauron Dystrybucja | WP/070688/1/2014/O04R01 | 23-10-2014 | warunki przyłączenia wiat WA3, WA4 | 8, 10 |
| 13 | Dialog | E/WA/14/038/PT | 24-09-2014 | warunki techniczne sieci teletechnicznych | 5, 10 |
| 14 | Orange Polska | TOTDBA-WB.2112-058/TWP/14/GP | 26-09-2014 | warunki techniczne sieci teletechnicznych | 6, 10 |
| 15 | ZDKiUM w Wałbrzychu | ZDKiUM.MR.411.44.04.14 | 04-08-2014 | wytyczne dla budowy kanałów technologicznych | 11, 10 |
| 16 | ZDKiUM w Wałbrzychu | ZDKiUM.MR.411.44.11.14 | 17-09-2014 | wytyczne dla projektu zieleni | 7 |

WYKAZ UZGODNIEŃ, POZWOLEŃ I OPINII

| L.p. | Jednostka wydająca warunki techniczne bądź pismo | Sygnatura | Data wydania | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków | W/Arch.5183.346.2014.MK | 08-10-2014 | opinia |
| 2 | Okręgowy Urząd Górniczy | WRO.5140.64.2014.AS | 23-09-2014 | opinia |
| 3 | ZDKiUM w Wałbrzychu | ZDKiUM.MR.411.44.18.14 | 24-10-2014 | uzgodnienie układu drogowego |
| 4 | UM Wałbrzych Biuro Urbanistyki i Planowania Przestrzennego | BUP.670.74.11.2014 DW/11804/11/2014 | 18-11-2014 | opinia Plastyka Miejskiego – mała architektura, oświetlenie |
| 5 | Dialog | E/WA/14/038/PT | 24-09-2014 | uzgodnienie sieci teletechnicznych |
| 6 | Orange Polska | TOTDBA-WB.2112-002/UZG/15/GP | 09-01-2015 | uzgodnienie sieci teletechnicznych |
| 7 | ZDKiUM w Wałbrzychu | ZDKiUM.MR.411.44.22.14 | 18-11-2014 | uzgodnienie projektu zieleni |
| 8 | Tauron Dystrybucja | - | 16-01-2015 | uzgodnienie projektu przebudowy kolizyjnego i budowy nowej infrastruktury elektroenergetycznej |
| 9 | Tauron Dystrybucja | TD/OWB/SR/2015-01-15/0000002 | 15-01-2015 | uzgodnienie projektu przebudowy oświetlenia drogowego |
| 10 | Prezydent Miasta Wałbrzycha | BGK.6630.5.2015 | 19-01-2015 | odpis protokołu z narady koordynacyjnej |
| 11 | ZDKiUM w Wałbrzychu | ZDKiUM.DR.411.44.30.15 | 16-01-2015 | uzgodnienie projektu budowy kanałów technologicznych |
| 12 | ZDKiUM w Wałbrzychu | DR.411.44.32.15 | 20-01-2015 | uzgodnienie projektu oświetlenia drogowego |
| 13 | ZDKiUM w Wałbrzychu | ZDKiUM/MR/4314/KD/9/2014 | 06-02-2015 | uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej |
| 14 | Polska Spółka Gazownictwa | ZIE-3/4274-11/36/2015 | 12-02-2015 | uzgodnienie projektu sieci gazowych |
| 15 | WPWiK Sp. z o.o. | NI/332/106/2015 | 20-02-2015 | uzgodnienie sieci wod-kan |
| 16 | Prezydent Miasta Wałbrzycha | BAB.6740.1434.2014 | 03-12-2014 | Decyzja nr 1396/2014 zmieniająca Decyzję nr 1042/2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa ulicy Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu” |

Wrocław, dnia ………………………………..

# O Ś W I A D C Z E N I A

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

Projektanci i Sprawdzający podpisani poniżej oświadczają, że

projekt budowlany:

Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska)

na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze

skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela

Etap II - odcinek od budynku przy ul. Wrocławskiej nr 137 do nr 115 w Wałbrzychu.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | Zespół projektowy | Imię i Nazwisko | Specjalność Nr uprawnień Zakres | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA / ROZBIÓRKI | Projektant | dr inż. Marek Jagiełło | konstrukcyjno-inżynieryjna 165/94/UW bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Sławomir Rabenda | drogowa ZAP/0130/PWOD/05 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Paweł Waligóra | drogowa 298/DOŚ/09 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Paweł Hawrysz | drogowa 241/DOŚ/11 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Tomasz Rzodkiewicz | drogowa 55/DOŚ/08 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
| SANITARNA | Projektant | mgr inż. Agnieszka Jończyk | instalacyjna sanitarna SLK/1615/POOS/07 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Projektant | mgr inż. Mateusz Bartkowski | instalacyjna sanitarna 121/DOŚ/10 bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Jerzy Gąsiewicz | inżynieria środowiska 443/01/DUW bez ograniczeń |  | 02.2015 |

Wrocław, dnia ……………………

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

Projektanci i Sprawdzający podpisani poniżej oświadczają, że

projekt budowlany:

Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska)

na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze

skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela

Etap II - odcinek od budynku przy ul. Wrocławskiej nr 137 do nr 115 w Wałbrzychu.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | Zespół projektowy | Imię i Nazwisko | Specjalność Nr uprawnień Zakres | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEKTROENERGETYKA | Projektant | mgr inż. Jan Dobrowolski | instalacje elektryczne 207/76/Wwm bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | inż. Edward Cuber | instalacje elektryczne 410/76/Wwm bez ograniczeń |  | 02.2015 |
| TELETECHNICZNA | Projektant | inż. Stanisław Furgo | instalacyjno-inżynieryjna 655/94/UW bez ograniczeń |  | 02.2015 |
|  | Sprawdzający | inż. Jerzy Guziewicz | telekomunikacyjna 138/DOŚ/05 bez ograniczeń |  | 02.2015 |

# KOPIE PRZYNALEŻNOŚCI DO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ORAZ UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 647/2014 zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych – Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu a Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.1999 nr 43, poz. 430) z późn. zm.

- Dokumentacja określająca warunki geologiczno - inżynierskie – Droga krajowa nr 35 w granicach administracyjnych miasta Wałbrzych odcinek od km 23+500 do km 28+000 (od ul. Pogodnej do ul. 11 Listopada) Dokumentacja laboratoryjna – Część II opracowana na zlecenie GDDKiA Oddział we Wrocławiu.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- Inwentaryzacja zieleni

# ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela Etap II – odcinek od budynku przy ul. Wrocławskiej nr 137 do nr 115 w Wałbrzychu.

Niniejsza inwestycja będzie prowadzona w oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

# STAN ISTNIEJĄCY

Ulica Wrocławska o nawierzchni bitumicznej znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 35 stanowiącej główny wjazd od strony północnej do Wałbrzycha. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Pogodną ruch prowadzony jest jednym pasem. Na przedmiotowym odcinku ul. Wrocławska posiada jedną jezdnię o szerokości ok. 10,5m. Ulica Wrocławska krzyżuje się z następującymi ulicami:

- Pogodna,

- Lelewela,

- Robotnicza,

Skrzyżowania ul. Wrocławskiej z w/w ulicami są skrzyżowaniami zwykłymi, zapewniające wszystkie relacje. Jedynie skrzyżowanie z ul. Lelewela posiada ograniczenie relacji jedynie do prawoskrętu.

Wzdłuż ulicy po obu stronach znajduje się zabudowa o różnym charakterze. Zlokalizowane są zarówno domy jednorodzinne i wielorodzinne a także i budynki usługowe ze sklepami i punktami gastronomicznymi.

Niweleta istniejącej ulicy Wrocławskiej posiada znaczne spadki podłużne, która opada z północy na południe.

## WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI I PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Budowę geologiczną rozpoznano na podstawie otworów archiwalnych wykonanych w marcu 2013r. przez GDDKiA Odział we Wrocławiu. Budowa geologiczna jest stosunkowo prosta. Na przedmiotowym odcinku wykonano 8 otworów geologicznych. Grubość warstw bitumicznych na odcinku wynosiła od 8,0cm do 13,5cm. Poniżej warstw bitumicznych we wszystkich otworach stwierdzono występowanie ok. 15-20cm warstwy z kostki granitowej. Poniżej kostki granitowej, w nasypie budowlanym wydzielono warstwy żwirowo – piaszczyste wykształcone jako pospółka lub piasek średni ze żwirem, z domieszką otoczaków, kamieni. W obrębie nasypu żwirowo – piaszczystego stwierdzono również znaczną domieszkę kruszywa bazaltowego. Na przedmiotowym odcinku nasyp budowlany posiada zmienną miąższość, nawet do ok. 2,05 - 2,20m p.p.t. w rejonie otworu w km 27+950 drogi krajowej nr 35. Na przeważającej części przedmiotowego odcinka DK35 poniżej nasypu budowlanego w podłożu gruntowym nawiercono plejstoceńskie piaski i pospółki gliniaste podścielone warstwą glin, glin piaszczystych czasem z przewarstwieniami glin pylastych. Wszystkie nawiercone grunty, zarówno małospoiste jak i spoiste zawierały domieszki żwirów i otoczaków (głównie kwarcowych). Stan gruntów określono głównie na półzwarty,  a miejscami na plastyczny w km 27+592 i 27+332.

W otworze w km 27+394 na głębokości 0,70 m p.p.t. w warstwie piasku gliniastego nawiercono zwierciadło wody gruntowej, a w otworze w km 27+592 w spągowych partiach glin stwierdzono jej znaczne zawilgocenie, a tym samym uplastycznienie. W otworach w km 27+332 oraz w km 27+517 na głębokości : 0,85 m p.p.t. , 1,05 m p.p.t. oraz 2,00 m p.p.t. stwierdzono sączenie wody.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

## PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI

Projektowany odcinek drogi krajowej będzie drogą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Parametry techniczne drogi krajowej DK 35 (ul. Wrocławska)

- odcinek drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) klasy G

- kategoria ruchu KR5

- Droga jednojezdniowa , dwupasowa

- prędkość projektowa Vp=50km/h

- prędkość miarodajna Vm=60km/h

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 115 kN.

- szerokość pasa ruchu 3,50m,

- ścieżki rowerowe o szerokości 2,0m,

- ciągi piesze o szerokości min. 1,5m

- chodniki przyległe do jezdni o szerokości min. 2,75m,

- opaska o szerokości 0,95m

- nawierzchnia bitumiczna jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego,

- nawierzchnia ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego i chodników z kostki kamiennej i płyt betonowych,

- zatoki autobusowe w ilości 2 szt.

# NAWIĄZANIE GEODEZYJNE

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest zaktualizowana mapa w skali 
1: 500, przyjęta do zasobu.

# BRANŻA DROGOWA

Projektowany odcinek ul. Wrocławskiej, przebiega w geograficznym układzie północ – południe. Początek przebudowywanego odcinka ul. Wrocławskiej zlokalizowany jest w rejonie budynku nr 137. Natomiast koniec opracowania zlokalizowany jest w rejonie budynku nr 115.

Szczegóły związane z ukształtowaniem projektowanej niwelety ul. Wrocławskiej oraz ulic dojazdowych pokazano na profilach podłużnych.

Zaprojektowano wykonanie krawężników o następującym „świetle”:

12 cm - na odcinkach poza przejściami dla pieszych i zjazdami

4 cm – na zjazdach indywidualnych  (krawężnik najazdowy)

1-2 cm – na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych (krawężnik wtopiony)

Zmianę światła z 0 cm do 12 cm należy wykonać na odcinku min. 2,0 m w celu zachowania pochylenia podłużnego chodnika poniżej 6,0 %.

Krawężniki – betonowe 20 x 30 cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem (zgodnie z planem sytuacyjnymi i przekrojami konstrukcyjnymi)

Obrzeża – betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej (C12/15) z oporem

# ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE

Wzdłuż jezdni zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej. Szczegółowa lokalizacja zjazdów została przedstawiona na planach sytuacyjnych. Na szerokości zjazdów  zaprojektowano krawężnik najazdowy 20x22x100 o świetle równym 4cm.

Zjazdy posiadają szerokość jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym, nie szersze niż szerokości jezdni. Pochylenie podłużne zjazdów dostosowano do rzędnych istniejących terenu z zachowaniem maksymalnego pochylenie 5% na długości 5m od krawędzi jezdnia, a dalszym odcinku nie większe niż 15%. Zjazdy zakończono łukami min. 3,0m.

# CIĄGI PIESZE

Wzdłuż ul. Wrocławskiej zaprojektowano ciągi piesze o szerokości min. 1,5 m prowadzone wzdłuż ścieżek rowerowych. Natomiast chodniki prowadzone wzdłuż krawężnika posiadają szerokość min. 2,75m  w celu zachowania wymaganej skrajni oraz uzyskaniu koniecznej szerokości do lokalizacji oświetlenie drogowego i oznakowania pionowego. Ciągi piesze zaprojektowano o nawierzchni z płyt betonowych na przemian z kostką kamienną, w celu ujednolicenia rozwiązań z opracowaniami sąsiednimi. Na szerokości przejść dla pieszych na styku z krawężnikiem należy zastosować płytę betonową fakturowaną typu „STOP” o wymiarach 30x30x8cm.

# ŚCIEŻKI ROWEROWE

Wzdłuż ul. Wrocławskiej zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 2,0m odseparowany od ciągu pieszego obrzeżem betonowym. Krawędź ścieżki rowerowej od jezdni oddzielono pasem opaski o szerokości 0,95m w celu zachowania wymaganej skrajni oraz uzyskaniu koniecznej szerokości do lokalizacji oświetlenie drogowego i oznakowania pionowego.

W miejscach, gdzie nie ma możliwości wydzielenia odrębnej ścieżki rowerowej zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o analogicznej konstrukcji.

# ZATOKI AUTOBUSOWE

Wzdłuż ul. Wrocławskiej zaprojektowano zatoki autobusowe o szerokości 3,00m , minimalnej krawędzi zatrzymania równej 20,0m, o nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 ciętej promieniowanej ograniczonej krawężnikiem granitowym od strony jezdni i krawężnikiem peronowym od strony peronu. Minimalne odsunięcie wiaty od krawędzi

zatoki – 1,5 m. Minimalny skos wjazdowy na jezdnię – 1:4. Minimalny skos wyjazdowy z drogi – 1:8.

# PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Zasadniczo na jezdni ul. Wrocławskiej  zaprojektowano daszkowe pochylenie poprzeczne 2,0% na prostej i łukach o dużym promieniu. Na łukach poziomych wartość pochylenia poprzecznego dostosowano do wielkości projektowanego promienia łuku kołowego. Wartość pochyleń poprzecznych przedstawiono również na planie sytuacyjnym.

Przed rozpoczęciem wykonaniem warstw konstrukcji jezdni i chodników należy skontrolować właściwe zagęszczenie wykopów po robotach związanych z budową infrastruktury technicznej. Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spełniać wymagania podłoża kategorii (pod względem wysadzinowości) G1 oraz powinno być właściwie zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry (na ulepszonym podłożu) nośności to wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1.03 i wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 120 MPa.

Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych chodników powinno spełniać wymagania podłoża kategorii G1 oraz powinno być właściwie zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry to wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1.00 i wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 60 MPa.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. DU RP Nr 43 z 14 maja 1999.

Konstrukcję zaprojektowano dla obciążenia obliczeniowego 115 kN/oś.

# URZĄDZENIA DLA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dla ułatwienia korzystania z inwestycji przez osoby niepełnosprawne zaprojektowano:

- obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych do 1cm,

- na przejściach dla pieszych ułożono nawierzchnię z płyt fakturowanych,

- wszystkie rampy dla pieszych posiadają pochylenie podłużne mniejsze niż 6%.

# MAŁA ARCHITEKTURA

W projekcie zastosowano elementy małej architektury (w tym wiaty peronowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci, elektroniczne tablice informacyjne. ławki, barierki) dobrane przy zastosowaniu wzorów elementów aktualnie używanych w mieście Wałbrzychu (zgodnie z załącznikiem), określone pismem Urbanisty Miasta nr BUP.670.74.6.2014 za dnia 28.08.2014r. Elementy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wykończone przez polerowanie, nie dopuszcza się powierzchni satynowanej, matowej, zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi.

# ROBOTY ROZBIÓRKOWE

W ramach opracowywania branży drogowej rozbiórce podlega:

- istniejąca nawierzchnia jezdni drogi krajowej 35 – ul. Wrocławska i dróg bocznych na projektowanym odcinku

- istniejąca nawierzchnia ciągów pieszych na projektowanym odcinku

- istniejące mury oporowe kolidujące z projektowanym układem drogowym

W ramach realizacji projektu przewiduje się rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej na ok. 0+200 km opracowania.

Rozbiórka będzie wykonana metodą tradycyjną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Szczegółowy projekt rozbiórki zawarty jest w Części 4 Projektu Budowlanego.

# DANE ODNOŚNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Zgodnie z informacją uzyskaną od Zamawiającego na etapie przetargu, teren przewidziany pod inwestycję nie jest objęty ochroną konserwatorską. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu wydał opinię dla przedmiotowego zadania pismem W.Arch.5183.346.2014.MK z dnia 08.10.2014r.

# DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych. Okręgowy Urząd Górniczy wydał opinię dla przedmiotowego zadania pismem WRO.5140.64.2014.AS z dnia 23.09.2014r.

# WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Inwestycja nie została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

# BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA

# Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ramach „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. «Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela»” – etap II – odcinek od budynku nr 108 do budynku nr 78 przy ul. Wrocławskiej.

Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej będzie przejęcie wód opadowych i roztopowych z projektowanego pasa drogowego i odprowadzenie ich do odbiorników, tj. do istniejących kanałów deszczowych.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,

- budowę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,

- budowę drenażu wzdłuż drogi.

# Stan istniejący

Ulica Wrocławska o nawierzchni bitumicznej znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 35 stanowiącej główny wjazd od strony północnej do Wałbrzycha. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Pogodną ruch prowadzony jest jednym pasem. Na przedmiotowym odcinku ul. Wrocławska posiada jedną jezdnię o szerokości ok. 10,5 m. Odwodnienie istniejącej drogi odbywa się poprzez uliczne wpusty jezdniowe do kanalizacji deszczowej. W rejonie inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami,

- gazociągi niskiego i średniego ciśnienia wraz z przyłączami,

- sieci teletechniczne i elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe.

- uzbrojenie będące na ZUDP.

# Stan projektowany

W ramach planowanej przebudowy ul. Wrocławskiej projektuje się budowę kanalizacji deszczowej wraz z jezdniowymi wpustami deszczowymi wyposażonymi w osadniki. Projektowane kanały i przykanaliki wpięte będą do istniejących kolektorów deszczowych. Wzdłuż drogi, po obu jej stronach projektuje się drenaż w odległości 25 cm od krawędzi jezdni. Poniżej zestawiono elementy, z których projektuje się przedmiotową kanalizację deszczową:

W związku z planowaną inwestycją planuje się wykonać:

| kanalizację deszczową z rur DN500 | - | 160,0 m |
| --- | --- | --- |
| kanalizację deszczową z rur DN400 | - | 269,0 m |
| kanalizację deszczową z rur DN300 | - | 115,0 m |
| przykanaliki z rur DN200 | - | 138,0 m |
| przykanaliki z rur DN150 | - | 140,5 m |
| rury drenarskie DN100 | - | 13,5 m |

## Kanały rurowe

Należy stosować rury i kształtki strukturalne z polietylenu oraz trójwarstwowe z polipropylenu o średnicach DN150, DN200, DN300, DN400, DN600, DN800 o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. Rury należy łączyć za pomocą łączników systemowych z uszczelkami wykonanych przez tego samego producenta co rury w przypadku zastosowania rur bosych bądź poprzez kielichy. Połączenia muszą zapewniać szczelność na eksfiltrację oraz infiltrację.

## Rury drenarskie

Drenaż projektuje się z rur strukturalnych PE SN8 DN100 perforowanych na całym obwodzie. Wpięcie rur drenarskich wykonywać do studzienek wpustowych za pomocą przejścia szczelnego powyżej rzędnej wylotu ze studzienki. Zagłębienie drenażu projektuje się zgodnie z przekrojem drogowym na 0,9 m. Zagłębienie może być mniejsze w przypadku gdy wylot ze studzienki wpustowej jest posadowiony na mniejszej głębokości. Spadki drenażu powinny być równe spadkowi niwelety projektowanej drogi, jednak nie mniejsze niż 0,3%.

## Studnie kanalizacyjne

Na przedmiotowym zadaniu przewidziano studzienki kanalizacyjne jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, łączone na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność. Studzienki kanalizacyjne winny odpowiadać normie PN-EN 1917. Beton użyty do wyrobu studni musi być zgodny z normą PN-EN 206-1. Elementy prefabrykowane studni powinny być wykonane z betonu min. C40/50, o nasiąkliwości poniżej 5%, wodoszczelności min. W8 i mrozoodporności F-150.

Przyjęto studnie DN1000 oraz DN1200. Na przedmiotowej inwestycji, dla włączenia kanału na wysokość większą niż 0,5 m od dna studzienki wykorzystane będą kaskady.

Dolną część studzienek - dennicę z kinetą należy wykonać jako prefabrykowaną, monolityczną z fabrycznie osadzonymi przejściami szczelnymi odpowiednimi dla danego rodzaju rur, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami. W górnej części studzienek zlokalizowanych w jezdni zastosować pierścienie odciążające i płyty pokrywowe natomiast dla studni zlokalizowanych poza jezdnią zastosować zwężki redukcyjne. Do przykrycia studzienek stosować włazy kanalizacyjne z żeliwa szarego zabezpieczone przed przesuwaniem się z pokrywą dwu lub czterootworową, z czterema ryglami i betonowym wypełnieniem. Włazy, zgodnie z PN-EN-124:2000, usytuowane w jezdniach muszą być klasy D400, a poza jezdniami - klasy B125. Poszczególne elementy wszystkich studni betonowych powinny posiadać stopnie złazowe żeliwne montowane fabrycznie w rozstawie mijankowym, typu ciężkiego zgodnie z wymaganiami PN-EN 13101 oraz PN-H-74086.

Elementy betonowe do wysokości 1,0 m powyżej zwierciadła wody gruntowej powinny być odporne na klasę ekspozycji XC2, XF4 oraz XA3 wg PN-EN 206-1.

Studzienki należy rozmieszczać zgodnie z dokumentacją projektową, a włazy – w miejscach najmniej narażonych na nacisk od kół pojazdów.

## Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia jezdni drogi przyjęto studzienki wpustowe z elementów prefabrykowanych o średnicy DN500 z betonu kl. C30/37. Regulację krat wpustów do poziomu projektowanej jezdni wykonać za pomocą pierścieni polimerowych. Studzienki wpustów posadowić należy na podłożu betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubości 10 cm, które zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Wpusty należy wykonać z osadnikiem o głębokości min. 0,5 m. Powyżej osadnika zamontować element przyłączeniowy z otworem dla podłączenia przykanalika DN150. Zastosować typowe wpusty jezdniowe o wymiarach 390x590, klasy D400 z zawiasem i ryglem, zgodne z normą PN-EN-124:2000 oraz PN-H-74022.

## Kaskady rurowe

W miejscach gdzie kanał włączony jest do studni na wysokość większą niż 50 cm od dna studni należy zastosować kaskadę rurową o średnicy DN150. Kaskady należy obudować betonem klasy C16/20.

## Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie służby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia są jednak orientacyjne dlatego też roboty ziemne należy wykonywać bardzo ostrożnie, a w rejonie jego występowania wyłącznie systemem ręcznym.

W przypadku stwierdzenia niezgodności w przebiegu istniejących sieci powodujących kolizję z projektowanymi rurociągami lub uzbrojeniem, oraz w przypadku wykrycia sieci uzbrojenia nie znajdujących się na mapie, należy wezwać nadzór autorski celem dokonania ewentualnych korekt.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i obudowanie.

W miejscach, gdzie wykonywana będzie nowa nawierzchnia (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe) przewiduje się demontaż istniejącego systemu odwodnienia, które będzie unieczynnione poprzez wyciągnięcie z gruntu. Szczegółowy zakres demontażu zostanie określony w projekcie wykonawczym.

# BRANŻA SANITARNA – SIEĆ GAZOWA

# Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowę gazociągów śc. będących w kolizji z projektowaną drogą w ramach przedmiotowego zadania. Przebudowie podlegać będą następujące gazociągi:

–	gazociąg śc. DN150 w ul. Wrocławskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Pogodną

–	gazociag śc. DN150 w rejonie budynku przy ul. Wrocławskiej 86 wraz z odgałęzieniem De90

# Stan projektowany

Projektuje się przebudowę gazociągów w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji z projektowanym układem drogowym wraz z przebudową odcinków przebiegających pod jezdnią. Gazociągi projektuje się z rur PE100 SDR17,6. Połączenie z istniejącym gazociągiem stalowym projektuje się za pomocą przejść rurowych PE/stal, natomiast z żeliwnym – za pomocą żeliwnych łączników rurowo kołnierzowych.

| Odcinek | Średnica |
| --- | --- |
| G1-G2 | DN/OD160 |
| G3-G5 | DN/OD160 |
| G4-G6 | DN/OD90 |

## Klasa lokalizacji i strefy ochronne gazociągów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013 nr 640 §7 ust. 1), projektowany gazociąg do przebudowy zalicza się do „pierwszej klasy lokalizacji”. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem §10 ust. 6 pkt 1 „dla gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie” – szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi s=1,0 m. W strefach kontrolowanych nie wolno sadzić drzew i nie może być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

## Rurociągi

Gazociąg projektuje się z rur PE100, SDR17,6, PN6, zgrzewanych doczołowo. Rury powinny być zgodne z aktualną wersją normy PN-EN 1555-1 oraz PN-EN 1555-2.

## Rury ochronne (RO)

Na gazociągu przechodzącym pod istniejącą kanalizacją zaprojektowano rury ochronne PE100 SDR17 zgodnie z poniższą tabelą:

| Średnica rury przewodowej [mm] | średnica RO [mm] | dł. RO [m] | ozn. RO | wys. płóz [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN/OD 160 | DN/OD 250 | 2,5 | RO1 | 24 |
| DN/OD 160 | DN/OD 250 | 3,1 |  | 24 |
| DN/OD 90 | DN/OD 160 | 2,0 | RO2 | 15 |

## Kształtki

Dobrano kształtki PE100 SDR17,6 oraz SDR17 zgrzewane doczołowo. Połączenie gazociągu projektowanego z istniejącym należy wykonać za pomocą łączników przejściowych PE-stal kołnierzowych lub rurowych. W przypadku łączenia z istn. gazociągiem żeliwnym zastosować żeliwne łączniki rurowo kołnierzowe.

# BRANŻA SANITARNA – SIEĆ WODOCIĄGOWA

# Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje przebudowę sieci wodociągowej  będącej połączeniem proj. wodociągu w ul. Lelewela z wodociagiem w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu w ramach „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. «Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela»”).

# Stan projektowany

W ramach etapu II projektuje się przedłużenie wodociągu proj. w ramach etapu III w ul. Lelewela, i tymczasowe połączenie go z istn. wD200 w ul. Wrocławskiej. Ww. odcinek ten będzie częścią proj. wodociągu wzdłuż ul. Wrocławskiej, wg odrębnego opracowania na zlecenie WPWiK.

# Trasa rurociągu

Nową trasę magistrali dostosowano do projektowanego układu drogowego, prowadząc ją prostopadle i równolegle do jezdni z zachowaniem normatywnych odległości od innych sieci.

# Materiał i uzbrojenie

## Rurociągi

Wodociąg zaprojektowano ze zgrzewanych doczołowo rur ciśnieniowych PE100 szeregu SDR 17 PN10 wg PN-EN 12201. Poniższa tabela zestawia długości projektowanego wodociągu:

| De40 | 7,5 m |
| --- | --- |
| De125 | 17,0 m |
| De225 | 72,0 m |

## Kształtki

Połączenia rurociągów wykonywać z użyciem kształtek PE100 SDR17 zgrzewanych doczołowo dla średnic De63 i większych. Połączenia dla średnic poniżej De63 wykonywać za pomocą muf elektrooporowych. Połączenie wodociągu projektowanego z istniejącym do średnicy De90 włącznie należy wykonać za pomocą złączek zaciskowych z tworzywa sztucznego o średnicy odpowiadającej średnicy przewodu, min. PN10, przystosowanych do łączenia rur PE z rurami z innych materiałów. Połączenie projektowanego wodociągu z istn. wodociągiem wD200 za pomocą opacki do nawiercania. Przyłącza wpiąć do głównego wodociągu za pomocą trójników siodłowych elektrooporowych. W przypadku wykonywania wodociągu objętego niniejszym opracowaniem oraz wodociągu na zlecenie WPWiK można zrezygnować z tymczasowego połączenia z istn. wD200.

# BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

# Przebudowa kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej

## SIECI ELEKTROENERGETYCZNE ŚN

## Podstawa opracowania

- Umowa nr 647/2014 zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych – Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania miasta w Wałbrzychu a Egis Poland Inżynieria Sp. z o.o.

- Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500

- Zakres przebudowy uzgodniony z właścicielem przedmiotowej infrastruktury elektro-energetycznej

- Pomiary i inwentaryzacja infrastruktury elektroenergetycznej, przeprowadzona przez projektanta w październiku 2014 roku,

- Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych na przedmiotowym terenie (będąca         w gestii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wałbrzych) uzyskana z TAURON Dystrybucja - Oddział w Wałbrzychu - Rejon Dystrybucji Wałbrzych.

## Przepisy, normy i opracowania związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 – tekst jednolity) z późn. Zmianami,

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.        w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430) z poźn. zmianami.

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz .U. nr 138 z 2001r).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17/09/1999 w sprawie bezpieczeństwa           i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80/1999 poz. 912).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06/02/2003 w sprawie bezpieczeństwa          i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw nr 129 poz. 844 -1997r.

- PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

- PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie       i budowa”,

- Norma  N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-wanie i budowa.

- PN-E-06401-01:1990 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Postanowienia ogólne.

- PN-E-06401-02:1990 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Połączenia i zakończenia żył”,

- PN-E-05115 : 2002 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV”,

- „Warunki techniczne – Instalacje elektryczne” – wyd. COBO-PROFIL 1997,

- Projekt budowlany w zakresie cz. drogowej, instalacyjnej, teletechnicznej  wykonywany w ramach tej samej umowy.

## Stan istniejący

Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna wg uzyskanej inwentaryzacji                   z TAURON Dystrybucja Oddział w Wałbrzychu – Rejon Dystrybucji Wałbrzych, została wyspecyfikowana poniżej.

## Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowę kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej:

-	linii kablowych ŚN/K-377 i ŚN/K-378 typu 3xXLPE-1x240 mm2/20 kV, w rejonie skrzyżowania z ul. Wrocławską  w bezpośrednim sąsiedztwie budynku „Wrocławska 100”,

-	linii kablowych ŚN/K-377 i ŚN/K-338 typu 3xXLPE-1x240 mm2/20 kV, w rejonie skrzyżowania z pl. Lelewela,

-	linii kablowej ŚN/K-219 typu HAKFtA-3x120 mm2/20 kV w rejonie skrzyżowania                z ul. Wrocławską, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku „Wrocławska 86”,

## Projektowane rozwiązanie

Zgodnie z warunkami przebudowy kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej wydanej przez TAURON Dystrybucja Oddział  Wałbrzych przebudowa (usunięcie kolizji) sieci elektroenergetycznej ŚN polegać będzie na:

- 	dla kabli K-377 i K-378 w rejonie skrzyżowania z ulicą Wrocławską, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku „Wrocławska nr 100”, należy ułożyć nowe 2 przepusty kablowe typu SRS 160 dla przyszłościowej ewentualnej przebudowy przedmiotowych kabli (na obecnym etapie przebudowy tych kabli się nie przewiduje),

-	dla kabli K-377 i K-378 w rejonie skrzyżowania z placem Lelewela, na istniejące kable (bez ich przecinania) celem ich zabezpieczenia, należy założyć przepusty z rur dwudzielnych typu A160PS oraz dwóch przepustów rezerwowych typu SRS 160 – dla przyszłościowej ewentualnej przebudowy tych kabli (na obecnym etapie przebudowy tych kabli się nie przewiduje),

-	dla kabla K-219 w rejonie skrzyżowania z ulicą Wrocławską, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku „Wrocławska nr 86”, należy odtworzyć istniejące przepusty kablowe (wykonane    z rur PCW 150) poprzez nałożenie na kabel przepustu z rur dwudzielnych typu A160PS oraz ułożenie nowego przepustu rezerwowego typu SRS 160.

Projektowane rozwiązanie pokazano na planach zagospodarowania terenu.

## SIECI ELEKTROENERGETYCZNE nN

## Podstawa opracowania

- Umowa nr 647/2014 zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych – Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania miasta w Wałbrzychu a Egis Poland Inżynieria Sp. z o.o.

- Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500

- Zakres przebudowy uzgodniony z właścicielem przedmiotowej infrastruktury elektro-energetycznej

- Pomiary i inwentaryzacja infrastruktury elektroenergetycznej, przeprowadzona przez projektanta w październiku 2014 roku,

- Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych na przedmiotowym terenie (będąca         w gestii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu) uzyskana z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu - Rejon Dystrybucji Wałbrzych.

## Przepisy, normy i opracowania związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 – tekst jednolity) z późn. Zmianami,

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r.

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie dziennika   budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz .U. nr 138 z 2001r).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17/09/1999 w sprawie bezpieczeństwa           i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80/1999 poz. 912).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06/02/2003 w sprawie bezpieczeństwa          i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997w sprawie   ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw nr 129 poz. 844 -1997r.

- PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

- PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- Norma SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego  napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”,

- Norma SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowa-nie i budowa.

- PN-E-06401-01:1990 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Postanowienia ogólne.

- PN-E-06401-02:1990 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Połączenia i zakończenia żył”,

- „Warunki techniczne – Instalacje elektryczne” – wyd. COBO-PROFIL 1997,

- Projekt budowlany w zakresie cz. drogowej, instalacyjnej i teletechnicznej wykonywany w ramach tej samej umowy.

## Stan istniejący

Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna wg uzyskanej inwentaryzacji                   z TAURON Dystrybucja Oddział w Wałbrzychu – Rejon Dystrybucji Wałbrzych, została wyspecyfikowana poniżej.

## Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowę:

w części napowietrznej

linii napowietrznej X-2-3 w rejonie ul. Lelewela polegającej na:

-	demontażu odcinka w/w linii typu 4xAsXSn 35 mm2 pomiędzy słupami nr 5 i 6 wraz          z demontażem słupa nr 6,

-  	demontażu 2-ch istniejących przyłączy napowietrznych typu 4xAsXSn 35 mm2                           i 4xAsXSn 16 mm2 pomiędzy likwidowanym słupem nr 6 (j.w.) a likwidowanym budynkiem „Wrocławska 131A” wraz z jego zapleczem,

- 	demontażu 2-ch istniejących przyłączy napowietrznych typu 4xAsXSn 35 mm2  pomiędzy słupem nr 3 w/w linii napowietrznej a likwidowanymi budynkami „Wrocławska 129 i 131”.

w części kablowej

-	linii kablowej nn X-6 typu ALAKY 3x95 mm2 w rejonie projektowanego przystanku autobusowego – w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 99/10 – na wysokości projektowanego złącza kablowego ZK3a-1P „Przystanek autobusowy WA3”,

-	linii kablowej nn X-6 typu ALAKY 3x95 mm2 w rejonie skrzyżowania z ulicą Wrocławską –  w bezpośrednim sąsiedztwie posesji „Wrocławska 115”,

## Projektowane rozwiązanie

Zgodnie z warunkami przebudowy kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej wydanej przez TAURON Dystrybucja Oddział  Wałbrzych przebudowa (usunięcie kolizji) sieci elektroenergetycznej nN polegać będzie na:

w części napowietrznej

W związku z przewidywanym wyburzeniem istniejących budynków „Wrocławska 129” „Wrocławska 131” oraz „Wrocławska 131A” wraz z zapleczem (w bezpośrednim sąsiedztwie    ul. Lelewela) zachodzi konieczność likwidacji zasilania w energię elektryczną tych budynków.

Wobec tego przewiduje się:

-	demontaż odcinka linii X-2-3 typu 4xAsXSn 35 mm2 pomiędzy słupami nr 5 i 6 wraz  z demontażem słupa nr 6,

-  	demontaż 2-ch istniejących przyłączy napowietrznych typu 4xAsXSn 35 mm2                           i 4xAsXSn 16 mm2 pomiędzy likwidowanym słupem nr 6 (j.w.) a likwidowanym budynkiem „Wrocławska 131A” wraz z jego zapleczem,

- 	demontaż 2-ch istniejących przyłączy napowietrznych typu 4xAsXSn 35 mm2  pomiędzy słupem nr 3 w/w linii napowietrznej a likwidowanymi budynkami „Wrocławska 129 i 131”.

w części kablowej

-	dla kabla X-6 w rejonie projektowanego przystanku autobusowego (w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 99/10) na wysokości projektowanego złącza kablowego     ZK3a-1P „Przystanek autobusowy WA3” przedmiotowy kabel należy rozciąć a nastę-pnie jedną końcówkę zmufować z wstawką kablową, którą należy wprowadzić do w/w złącza kablowego. Drugi odcinek tego kabla tj. od miejsca wspomnianego rozcięcia do miejsca następnego jego mufowania, należy zdemontować. W jego miejsce należy wykonać nową wstawkę kablową wykonaną kablem typu YAKXs 4x120 mm2, zastępującą ww. zdemontowany odcinek kabla,

-	dla kabla X-6 w rejonie skrzyżowania z ulicą (w bezpośrednim sąsiedztwie posesji „Wrocławska 115”) - bez przecinania tego kabla - celem jego zabezpieczenia, należy założyć przepust z rury dwudzielnej typu A110PS oraz jednego przepustu rezerwowego typu SRS 110,

Przebiegi projektowanych wstawek kablowych (zastępujących kolizyjne odcinki przebudowywanych linii kablowych) pokazano na planach zagospodarowania terenu.

# BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ

## Podstawa opracowania

- Umowa nr 647/2014 zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych – Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania miasta w Wałbrzychu a Egis Poland Inżynieria Sp. z o.o.

- Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500

- Zakres przebudowy uzgodniony z właścicielem przedmiotowej infrastruktury elektro-energetycznej

- Pomiary i inwentaryzacja infrastruktury elektroenergetycznej, przeprowadzona przez projektanta w październiku 2014 roku,

- Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych na przedmiotowym terenie (będąca         w gestii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu) uzyskana z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu - Rejon Dystrybucji Wałbrzych,

- Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500

- Pomiary i inwentaryzacja infrastruktury elektroenergetycznej, przeprowadzona przez projektanta w październiku 2014 roku

- Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych na przedmiotowym terenie (będąca         w gestii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wałbrzych) uzyskana z TAURON Dystrybucja - Oddział w Wałbrzychu - Rejon Dystrybucji Wałbrzych,

- Techniczne warunki przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, nowoprojektowanych wiat WA1 i WA2 na przystankach autobusowych (działka nr 142/2) przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu wydane  w dniu 23.10.2014 r przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu – Rejon Dystrybucja w Wałbrzychu przy piśmie o sygn. WP/070657/1/2014/O04R01,

- Techniczne warunki przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, nowoprojektowanych wiat WA3 i WA4 na przystankach autobusowych (działki nr 99/9 i 107) przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu wydane      w dniu 23.10.2014 r przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu – Rejon Dystrybucja w Wałbrzychu przy piśmie o sygn. WP/070688/1/2014/O04R01,

## Przepisy, normy i opracowania związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 – tekst jednolity) z późn. zmianami,

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r.

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie dziennika   budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz .U. nr 138 z 2001r).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17/09/1999 w sprawie bezpieczeństwa           i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80/1999 poz. 912).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06/02/2003 w sprawie bezpieczeństwa          i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997w sprawie   ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw nr 129 poz. 844 -1997r.

- PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

- PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- Norma SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego  napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”,

- Norma SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowa-nie i budowa.

- PN-E-06401-01:1990 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Postanowienia ogólne.

- PN-E-06401-02:1990 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Połączenia i zakończenia żył”,

- „Warunki techniczne – Instalacje elektryczne” – wyd. COBO-PROFIL 1997,

- Projekt budowlany w zakresie cz. drogowej, instalacyjnej i teletechnicznej  wykonywany w ramach tej samej umowy.

## Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- Zasilanie nowoprojektowanych wiat WA3 i WA4 na przystankach autobusowych zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej.

## Projektowane rozwiązanie

## Budowa zasilania wiat WA3 i WA4 na przystankach autobusowych,

Zgodnie  z  wydanymi  warunkami  przyłączenia o sygn. WP/070688/1/2014/O04R01,

dla zasilania projektowanych wiat WA3 i WA4 należy:

- zainstalować przy wiacie WA3 zlokalizowanej na przystanku autobusowym (działka           nr 99/9 obok budynku „Wrocławska 115”) nowe złącze kablowo-pomiarowe „ZK1-1P” oraz obok rozdzielnicę nn „RWA3”,

-	wykonać przelotowe przyłącze kablowe (wstawka kablowa) typu YAKXs 4x120 mm2 jako wcięcie się w istniejący kabel nn X-6 z jednej strony oraz nową wstawką kablową typu YAKXs 4x120 mm2 zastępującą likwidowany kolizyjny odcinek kabla nn X-6 (patrz          pkt 2.5.1 niniejszego opisu) - z drugiej strony,

-	zainstalować nową rozdzielnicę nn „RWA4” przy wiacie WA4 zlokalizowanej na przystanku autobusowym (działka nr 107 obok budynku „Wrocławska 88-92”),

-	wykonać dwie nowe wewnętrzne linie zasilające pomiędzy projektowanym złączem kablowo-pomiarowym „ZK1-1P” i projektowanymi rozdzielnicami nn „RWA3” i „RWA4”.

Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne (tj. złącze i rozdzielnice) należy wyposażyć w odpowiednią aparaturę rozdzielczą, zabezpieczeniową oraz pomiarową.

Z przedmiotowych rozdzielnic nn należy wyprowadzić linie kablowe zasilające odbiorniki energii elektrycznej (wymagające ciągłego zasilania) zainstalowane na przystankach oraz pod wiatami.

Przebieg projektowanych przyłącza, wewnętrznych linii zasilających oraz lokalizację projektowanych złącza kablowo-pomiarowego oraz rozdzielnic nn pokazano na planach zagospodarowania terenu.

# BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

## Podstawa opracowania

-	Umowa nr 647/2014 zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych – Zarządem Dróg, Komunikacji  i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu a Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.

-	Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

-	Ustawa  z  dnia 7 lipca 1994  Prawo  Budowlane  (Dz.U. z 2013, poz. 1409 - tekst jednolity z późn. zm.

-	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.1999 nr 43, poz. 430) z późn. zm.

-	Opinia Plastyka Miejskiego z Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w sprawie m.in. oświetlenia drogowego

-	Dane koordynacyjne przebudowy oświetlenia drogowego dla projektu pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej” wydane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,

-	Uzupełnienie w/w danych koordynacyjnych, wydane przez Zarząd Dróg, Komunikacji         i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,

-	Warunki techniczne przebudowy instalacji oświetlenia drogowego na przedmiotowym terenie wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu,

-	Pomiary i inwentaryzacja infrastruktury oświetleniowej, przeprowadzona przez projektanta w październiku i listopadzie 2014 roku.

## Przepisy, normy i opracowania związane

-	PKN-CEN/TR 13201-1  „ Oświetlenie dróg”,

-	PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

-	Norma SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciw-porażeniowa”,

-	Norma SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-wanie i budowa”,

-	PN-E-06401-01: 1990 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne”

-	Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. Instytut Energetyki 1997 r.

-	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 460 z poź. zmianami),

-	Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 z 2001 r.)

-	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych        Dz. U. nr 80/1999, poz. 912),

-	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w spra-wie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 125, poz. 855-1997r.)

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.   nr 47/2003, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,

-	„Warunki techniczne - instalacje elektryczne” wyd. COBO-PROFIL 1997 r.

## Stan istniejący

Istniejące oświetlenie drogowe na przedmiotowym terenie wykonane jest w oparciu          o słupy stalowe rurowe z oprawami wyposażonymi w źródła światła sodowego wysoko-prężnego o mocy 250W, 150 W i 100 W.

Zasilanie tego oświetlenia odbywa się czterema obwodami oświetleniowymi wyprowadzonymi z istniejącej szafy oświetleniowej UO-101 obecnie zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku „Wrocławska 121”.

Ze względu na stan techniczny oraz kolizyjny charakter istniejącej infrastruktury oświetleniowej, z nową konfiguracją drogową, infrastruktura ta winna być przebudowana.

## Zakres i przedmiot opracowania

Przebudowie podlega w całości istniejąca sieć oświetleniowa na przedmiotowym terenie wraz z szafą oświetleniową oraz budowa całkowicie nowej sieci oświetleniowej dla potrzeb projektowanej drogi oraz ciągów pieszych i  pieszo-rowerowych.

## Projektowane rozwiązanie

## Parametry projektowanego oświetlenia

Zgodnie z wymogiem zawartym w danych koordynacyjnych oświetlenia ulicznego do wykonania projektu budowy nowego oświetlenia projektowanej drogi należy przyjąć:

dla ulicy

klasę oświetlenia ME3c o parametrach:

- 	minimalna średnia luminancja jezdni – 1, 0 cd/m2

- 	minimalna równomierność luminancji – 0, 40

dla przystanków autobusowych, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych

klasę oświetlenia S3 o parametrach:

- 	średnie natężenie oświetlenia Eśr= 7,5 lx

-	minimalne natężenie oświetlenia Emin = 1,5 lx

dla przejść dla pieszych

klasę oświetlenia CE2 o parametrach:

- 	średnie natężenie oświetlenia Eśr= 20 lx

- 	minimalna równomierność – 0, 40

## Instalacje oświetleniowe

## Przebudowa kolizyjnej infrastruktury oświetleniowej

Latarnie oświetlenia ulicznego ustawione będą w większości przy krawędzi jezdni     w odległości co najmniej 0,5 m licząc od czoła słupa do krawędzi jezdni. W przypadku oświetlenia przystanków komunikacji miejskiej, latarnie winny być tak rozstawione, aby nie przeszkadzały pasażerom przebywając na tych przystankach. Wszystkie przejścia dla pieszych będą doświetlone poprzez projektowane latarnie ustawione indywidualne w bezpośrednim sąsiedztwie tych przejść.

Zasilanie projektowanych latarń odbywać się będzie liniami kablowymi wyprowadzonymi z nowej szafy oświetleniowej UO-101N . Linie kablowe wciągane będą do rur ochronnych ułożonych bezpośrednio w gruncie a obok nich (w tym samym wykopie) układana będzie sieć uziemiająca, do której będą podłączone wszystkie słupy oświetleniowe. Ta z kolei połączona zostanie z uziomem indywidualnym nowej szafy oświetleniowej.

## Szafa oświetleniowa

W związku z bardzo złym stanem technicznym istniejącej szafy oświetleniowej UO-101 przewiduje się jej demontaż a w jej miejsce projektuje nową szafę oświetleniową, która przyjmie nr UO-101N.

Obudowę tej szafki stanowić będzie typowa szafa z tworzywa sztucznego, wyposażona    w niezbędną aparaturę sterowniczą, rozdzielczą i zabezpieczeniową.

Do zasilania przedmiotowej szafki oświetleniowej należy wykorzystać istniejące zasilanie obecnie istniejącej szafki oświetleniowej (przewidzianej do demontażu).

Lokalizację projektowanej szafki oświetleniowej przewiduje się w miejscu demonto-wanej szafki oświetleniowej, co pokazano na planie zagospodarowania terenu.

## Zasilanie oświetlenia drogowego i połączenia rezerwowe

Zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie za pomocą 4-ch obwodów  wyprowadzonych z  nowoprojektowanej szafy oświetleniowej UO-101N.

Ponadto przewiduje się zasilanie istniejących punktów świetlnych (nie zakwalifikowanych  do przebudowy) w ul. Pogodnej , w sięgaczu  ul. Lelewela, w ul. Stacyjnej, w ul. Wrocławskiej (lewa strona w kier. malejących numerów) oraz w ul. Wrocławskiej (prawa strona w kier. malejących numerów).

Jednocześnie przewiduje się 6 połączeń rezerwowych.

## Zasilanie oświetlenia wiat przystankowych

Oświetlenie pod projektowanymi wiatami na przystankach autobusowych zasilane będzie    z obwodów oświetleniowych, z najbliższych punktów świetlnych zlokalizowanych     w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych przystanków, za pomocą linii kablowych co pokazano na planach zagospodarowania terenu.

## Słupy oświetleniowe

Zgodnie z danymi koordynacyjnymi oświetlenia drogowego w projektowanych latarniach należy stosować słupy stalowe, stożkowe, ocynkowane, okrągłe z powłoką antyplakatową do wysokości 2 m od gruntu, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach z giętym wysięgnikiem rurowym.

Przewiduje się słupy:

-	o wysokości 9 m z pojedynczym wysięgnikiem o wysokości 1,0 i dł. 1,0 m i 1,5 m (oświetlenie jezdni wraz z przylegającymi chodnikami),

-	o wysokości 9 m z dwoma wysięgnikami tj. jeden na wierzchołku słupa o długości     1, 0 m  i 1,5 m i wysokości 1,0 m oraz drugi na wysokości 6,0 m o długości 0,5 m,   1,0 m oraz 1,5 m (oświetlenie jezdni oraz ciągów pieszo rowerowych),

-	o wysokości 5,0 m z pojedynczym wysięgnikiem o wysokości 1,0 m i długości 0,5 m (oświetlenie odległych od jezdni ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść dla pieszych),

-	o wysokości 5,0 m z podwójnym wysięgnikiem o wysokości 1,0 m i długości obu ramion 0,5 m (jednoczesne oświetlenie przejścia dla pieszych oraz chodnika).

Słupy oświetleniowe ustawiane będą bezpośrednio na typowych fundamentach prefabrykowanych za pomocą śrub M 24.

Będą one posiadać zamykaną wnękę, w której zainstalowane będą złącza kablowe            z bezpiecznikami i bez typu IZK 04 przystosowane do połączenia min. trzech kabli energetycznych.

Lokalizację projektowanych słupów oświetleniowych pokazano na planach zagospodarowania terenu.

## Oprawy oświetleniowe

Zgodnie z danymi koordynacyjnymi do oświetlenia projektowanej drogi na wysięgnikach słupów oświetleniowych należy zastosować oprawy oświetleniowe z panelem LED-owym typu TECEO1/5103/24LEDS, TECEO2/5103/72LEDS oraz TECEO ZEBRA/40LEDS firmy Schreder ( wskazane ze względu na dowiązanie się do istniejącego oświetlenia ul. Wrocławskiej) wyposażonej w układ optyczny pozwalający kształtować bryłę fotometryczna. Ponadto oprawa winna posiadać stopień szczelności układu optycznego      IP 66 a układu zasilającego IP 66. Klosz tej oprawy winien być wykonany z hartowanego szkła o udarowości mechanicznej IK 08 odporny na promieniowanie UV.

## Przewody i kable

Zasilanie punktów świetlnych oraz obwody rezerwowe, zaprojektowano kablami ziemnymi typu YAKXs 4x35 mm2/1 kV wprowadzonymi do słupowych złączy kablowych      (z bezpiecznikami lub bez) zamontowanych we wnękach słupów oświetleniowych. Oprawy oświetleniowe należy zasilić z w/w złączy przewodami typu YDYżo 3x2,5 mm2, prowadzonymi wewnątrz słupa pomiędzy w/w złączami i oprawą oświetleniową.

Kabel zasilający istniejące oświetlenie drogowe w ul. Pogodnej należy prowadzić na istniejącym słupie żelbetowym linii napowietrznej nn. Do wysokości min. 2,5 m (licząc od podłoża) kabel chronić w rurze ocynkowanej stalowej Φ 2” (l= 3 m). Mocowanie cytowanej rury stalowej jak również samego kabla (poza rurą stalową) należy zrealizować za pomocą stalowych ocynkowanych objemek taśmowych.

Zasilanie oświetlenia pod wiatami na przystankach autobusowych należy wykonać kablem typu YKY 3x4 mm2.

Zgodnie z wymogiem postawionym w warunkach przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego (patrz załącznik) kable oświetleniowe na całej swojej długości          (tj. pomiędzy poszczególnymi punktami świetlnymi) należy prowadzić w rurach osłonowych typu RHDPEk-F75

Przebieg projektowanych kablowych linii zasilających  pokazano na załączonych planach zagospodarowania terenu.

Roboty kablowe należy wykonać zgodnie z wymogami normy SEP-E-004  „Elektro-energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

# BRANŻA TELETECHNICZNA

## Przebudowa sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.

W obszarze objętym inwestycją projektuje się przebudowę odcinków kanalizacji kablowej z kablami kanałowymi miedzianymi oraz kablami światłowodowymi.

Właścicielem sieci jest Orange Polska S.A.

Kanalizacja 6, 4, i 1 otworowa zbudowana jest z rur PCV oraz studni kablowych SKM (magistralnych) oraz SKR (rozdzielczych), prefabrykowanych oraz murowanych z bloczków betonowych.

Ze względu na zmianę profilu układu drogowego oraz przebudowę pl. Lelewela ww. sieć należy przebudować poza projektowany zasięg drogi.

Przebudowa polegać będzie na wybudowaniu nowych odcinków kanalizacji kablowej i studni poza obszarem projektowanej drogi. Na odcinku od ul. Wrocławskiej 121 do Wrocławska 123 projektuje się rozbudowę istniejącej kanalizacji 1 otworowej o dodatkowe 6 rur Ø110 w zamian demontowanego odcinka po drugiej strony ulicy.

Kanalizacja kablowa ma być wybudowana na głębokości 1,0m pod ulicami i 0,8 pod chodnikami i trawnikami.

Do przebudowy sieci teletechnicznej projektuje się zastosowanie studni kablowych SKO-6g i SKO-2g.

Są to studnie optymalne do zastosowania jako studnie magistralne i rozdzielcze.

Po przebudowaniu i rozbudowaniu kanalizacji kablowej zostaną do niej zabudowane nowe odcinki kabli kanałowych miedzianych i światłowodowych.

Przyłącze kablowe do wyburzanych budynków nr 123, 131 i 131A  projektuje się zdemontować a doprowadzony do nich kabel ma zostać wycofany do najbliższej studni kablowej  pozostającej bez zmian (ul. Lelewela 2a).

## Przebudowa sieci teletechnicznej Telefonii DIALOG

Przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej Telefonii DIALOG polegać będzie na zabezpieczeniu istniejących przebiegów kablowych pod projektowaną drogą, rurami dwudzielnymi typu RHDPE-D.

Końce wybudowanych przepustów kablowych należy zabezpieczyć pianką poliuretanową w celu ich zabezpieczenia przed zamuleniem.

## Budowa kanałów technologicznych

Na terenie objętym inwestycją projektuje się budowę kanałów technologicznych

Kanały technologiczne są nowym elementem zagospodarowania terenu i nie występują na przedmiotowym terenie.

Projektowane kanały stanową kontynuację kanalizacji zaprojektowanej przez BBKS Projekt we Wrocławiu dla obszaru skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Uczniowską w Wałbrzychu.

Projektuje się budowę kanałów technologicznych składających się z 2 rur RHDPEØ110 oraz 4 rur RHDPEØ40 (profil KTu lub KTp). Dla prowadzenia kabli obsługujących kamery monitoringu miejskiego oraz tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej przewiduje się ułożenie dwóch rur RHDPEØ50 od najbliższej studni kablowej (profil PK2u).

Rury RHDPEØ40 pod drogami, wjazdami na posesje oraz na skrzyżowaniach z siecią gazową zabezpieczono przepustami kablowymi w postaci rur RHDPEØ140.

Dla całego zakresu opracowania dla kanałów technologicznych przyjęto budowę studni kablowych,  optymalnych, pogłębionych SKO-2g, spełniających wymogi studni zarówno magistralnych jak i rozdzielczych. Dla rozprowadzenia kanałów w obrębie przystanków autobusowych zaprojektowano studnie typu SKO-1.

# BRANŻA ZIELEŃ

Stan istniejący i zagospodarowanie zieleni dla całego zadania inwestycyjnego

(Etap I – III)

W- drzewo/krzew  do wycinki

Z - drzewo/krzew do zachowania

| l.p. | Gatunek | Obw. na wys 130 [cm] | pow krzewu | Uwagi | Zagospodarowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 1x76 |  | W |
| 2 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 1x100 |  | Z |
| 3 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 140 |  |  | Z |
| 4 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 153 |  |  | Z |
| 5 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 148 |  |  | Z |
| 6 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 134 |  | posusz 20% | Z |
| 7 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 134 |  | od wys 3m pień łukowato pogiety, drzewo pochylone w stronę budynku, posusz 20% | Z |
| 8 | Świerk zwyczajny Picea abies | 24 |  |  | Z |
| 9 | Świerk zwyczajny Picea abies | 18 |  |  | Z |
| 10 | Świerk zwyczajny Picea abies | 28 |  |  | Z |
| 11 | drzewo owocowe | 115 |  |  | Z |
| 12 | Świerk zwyczajny Picea abies | 45 |  |  | Z |
| 13 | Świerk zwyczajny Picea abies | 55 |  |  | Z |
| 14 | Grab pospolity Carpinus betulus | 120 |  | liczne odrosty korzeniowe przy pniu | W |
| 15 | Grab pospolity Carpinus betulus | 103 |  | na wys 1m rozgałęzione na dwa równorzędne przewodniki | W |
|  |  | 84 |  |  | W |
| 16 | Grab pospolity Carpinus betulus | 153 |  | dziupla na wys 1m, liczne odrosty korzeniowe | W |
| 17 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 184 |  |  | Z |
| 18 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 231 |  | dziuple w pniu | Z |
| 19 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 151 |  |  | Z |
| 20 | Świerk zwyczajny Picea abies | 25 |  |  | W |
| 21 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 221 |  |  | W |
| 22 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 262 |  | pochylone ok. 20 stopni | Z |
| 23 | głóg - odm ozdobna | 126 |  |  | Z |
| 24 | głóg - odm ozdobna | 157 |  |  | Z |
| 25 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 77 |  |  | Z |
| 26 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 99 |  | przewodnik ścięty na wys ok. 7m | Z |
| 27 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 96 |  | przewodnik ścięty na wys ok. 7m | Z |
| 28 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 107 |  |  | Z |
|  |  | 108 |  |  | Z |
| 29 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 120 |  |  | Z |
| 29a | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 146 |  | pień łukowato pogięty | Z |
| 30 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 126 |  |  | Z |
| 31 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 135 |  |  | Z |
| 32 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 153 |  | ubytek kory na pow 0,5 x 0,7m | Z |
| 33 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 193 |  |  | Z |
| 34 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 144 |  |  | Z |
| 35 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 231 |  |  | Z |
| 36 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 150 |  |  | Z |
| 37 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 121 |  |  | Z |
| 38 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 0,4x 10 |  | Z |
| 39 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 206 |  |  | Z |
| 40 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 130 |  |  | Z |
| 41 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 209 |  | uszkodzenie kory na wys 1m | Z |
| 42 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 70 |  | na skarpie | Z |
|  |  | 50 |  |  | Z |
| 43 | Wiąz szypułkowy Ulmus glabra | 79 |  |  | Z |
| 44 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 0,5x20 |  | W |
| 45 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 139 |  | drzewo pochylone, posusz ok. 50% | Z |
| 46 | Buk zwyczajny Fagus sylvatica | 305 |  | ślady po poprzycinanych konarach, ślad uderzenia na pniu | Z |
| 47 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 0,7x33 |  | W |
| 48 | Topola Populus sp. | ~150 |  |  | Z |
| 49 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 89 |  |  | Z |
| 50 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 0,5x19 |  | W |
| 51 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare |  | 0,5x27 |  | W |
| 52 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 171 |  |  | Z |
| 53 | Klon jesionolistny Acer negundo | 144 |  | drzewo pochylone w stronę jezdni | Z |
| 54 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 173 |  | konary poprzycinane na wys 1,7m | Z |
| 55 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 189 |  | ubytki wgłębne w śladach po usuniętych konarach | Z |
| 56 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 190 |  | dziupla na wys 0,8m | Z |
| 57 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 76 |  |  | Z |
| 58 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 80 |  |  | Z |
|  |  | 77 |  |  | Z |
| 59 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 98 |  |  | Z |
| 60 | Kasztaanowiec biały Aesculus hippocastanum | 340 |  |  | Z |
| 61 | cz.bez, wiciokrzew |  | 1,5x25 | szpaler u dołu skarpy | W |
| 62 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 87 |  |  | Z |
|  |  | 51 |  |  | Z |
| 63 | Irga Cotoneaster sp. |  | 23m2 |  | W |
| 64 | Irga Cotoneaster sp. |  | 6m2 |  | W |
| 65 | Tawuła |  | 38m2 |  | W |

Drzewa  przeznaczone do zachowania należy chronić podczas prac budowlanych:

- należy przyjąć ze system korzeniowy drzewa pokrywa się co najmniej z zasięgiem jego korony. Wobec tego w obrębie korony należy unikać zagęszczenia gleby poprzez poruszanie się ciężkiego sprzętu, wibrowanie, składowanie materiałów budowlanych

- wszelkie wykopy w obrębie korony należy prowadzić ręcznie

- odsłonięty system korzeniowy w ścianach wykopu należy okryć matami np. słomianymi i dbać o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozów oraz zwilżać w czasie upałów

- w przypadku szkodzenia korzeni należy odciąć ich zniszczona część czystym, ostrym narzędziem i zabezpieczyć środkiem grzybobójczym

- unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie pnia drzewa.

- pnie drzew należy obłożyć miękkim materiałem i obwiązać drutem oraz dodatkowo odeskować (do wys. 2,5m -3m)

Zieleń projektowana dla całego zadania inwestycyjnego (Etap I – III)

W projekcie zastosowano gatunki roślin sprawdzone w warunkach miejskich, mrozoodporne i łatwe w pielęgnacji. Nowe nasadzenia zostały zaprojektowane głównie na placu Lelewela oraz skwerach u zbiegu ulic Wrocławskiej i Lelewela. Stworzono kompozycje z  drzew - klonów kulistych oraz niskich krzewów: tawuły japońskiej Goldmound i róż okrywowych. Dodatkowo na placu Lelewela , pomiędzy miejscami parkingowymi wprowadzono akcent kolorystyczny w postaci śliwy wiśniowej. Na pasach zieleni wzdłuż ulicy zaplanowano żywopłoty strzyżone z ligustru w nawiązaniu di juz istniejących elementów tego typu zieleni przy ulicy wrocławskiej. Małe zieleńce przy skrzyżowaniach zaplanowano do obsadzenia niskimi krzewami: tawułą Goldmound i różami okrywowymi.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Teren przeznaczony na trawniki i inne tereny zielone po zakończeniu prac budowlanych należy oczyścić (gruz, śmieci itp.), przygotować koryto gruntowe na warstwę humusu. Humusu (warstwa o grubości 20cm) rozplantować w celu uzyskania jednolitej, równej powierzchni.

Nasadzenia zieleni

Drzewa i krzewy

Materiał roślinny do nasadzeń powinien  być zgodny z normą PN-87/R-67023 i zaleceniami Związku szkółkarzy Polskich, wyrównany pod względem wielkości i kształtu,  w I wyborze, właściwie oznaczony tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest: nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Bryła korzeniowa powinna być o odpowiedniej dla obwodu pnia średnicy a system korzeniowy skupiony i prawidłowo rozwinięty.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

- Rośliny sadzimy w doły zaprawione ziemią urodzajną (dla róż ziemia zmieszana z obornikiem w stosunku 4:1) na takiej głębokości aby cała bryła korzeniowa była przykryta.

- Po posadzeniu drzewa należy zabezpieczyć 3 palikami połączonymi górnym sztywnym wiązaniem, drzewo umocowane wiązaniem miękkim oraz sztywnym wiązaniem dolnym na wys 40cm od podłoża. Średnica palików do zabezpieczenia drzewa 6 cm.

- Po posadzeniu drzewa i krzewy należy podlać (drzewa – min 50l wody/sztukę).

Po kilku dniach uzupełnić ewentualne miejsca gdzie gleba wokół posadzonych roślin znacznie osiadła a następnie wyściółkować warstwą 8 cm kory ogrodniczej. Wokół drzew koło o promieniu 0,8m Pomiędzy roslinami okrywowymi należy wyściółkować całą powierzchnię. Rośliny okrywowe sadzić należy 0,5m od obrzeża chodnika.

W pierwszym roku po posadzeniu nawozić połową zalecanej przez producenta dawką nawozu mineralnego wieloskładnikowego, w następnych latach pełną dawką.

TABELA DOBORU ROŚLIN dla całego zadania inwestycyjnego (Etap I – III)

| lp | gatunek | Gęstość sadzenia | uwagi | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klon zwyczajny Acer platanoises "Globosum" | co ok 4-5m, wg planu | Nieduże drzewo o regularnej, kulistej koronie | 24 |
| 2 | Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera "Pissardi" | Wg planu | Małe drzewo o ciemnopurpurowych liściach | 3 |
| 3 | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare | Co 20cm w dwóch rzędach, naprzemiennie | jako żywopłot strzyżony | 1700 |
| 4 | Tawuła japońska Spiraea japonica Golden Goldmound" | 7szt/m2 | Płaskokulisty , okrywowy krzew o kantrastowo zabarwionych , żółtych liściach | 742 |
| 5 | Róża Rosa "The Fairy" | 6szt/m2 | odmiana okrywowa o jasnoróżowych kwiatach, odporna na mróz i choroby | 706 |
| 6 | Róża Rosa "Lovely Fairy" | 6szt/m2 | odmiana okrywowa o intensywnie różowych kwiatach, odporna na mróz i choroby | 321 |

parametry drzew:

klon

- min obw pnia 12-14cm

- bryła korzeniowa o średnicy 65-75cm

- korona ukształtowana na wys min 2,2m

śliwa wiśniowa - forma naturalna, wys  1,5 -2m

parametry krzewów:

sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane, posiadać min 3-4 pędy, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany:

róże okrywowe min wys -0,4m

tawuła  - min wys -0,4m

ligustr - min wys 0,4m

Zakładanie trawników

W projekcie przewidziano renowację i zakładania trawników.

W miejscach przeznaczonych na nowe trawniki ziemię uwałować wałem kolczatką.

Mieszankę traw należy wysiać w ilości 25 gramów na 1m2. Po wysianiu nasion

powinny one zostać przykryte, aby nie zostały porwane przez wiatr lub zjedzone

przez ptaki. W tym celu należy rozścielić na obsianej powierzchni 1 cm warstwę

ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjające warunki do

skiełkowania i podlać za pomocą zraszaczy. Gdy trawa osiągnie wys. ok. 5 cm,

powierzchnię trawnika należy uwałować w celu wyrównania nierówności gleby a po

2-3 dniach wykonać pierwsze koszenie trawnika..

Trawniki przeznaczone do renowacji należy oczyścić z pozostałości budowlanych, przekopać na głębokość ok 15-20cm  (ręcznie pod koronami drzew), i uzupełnić ziemią urodzajną przed wysiewem nasion.

Wymagania dotyczące pielęgnacji i gwarancji

Należy założyć minimum 3 letni okres pełnej pielęgnacji i gwarancji wykonanych nasadzeń.

zakres robót pielęgnacyjnych dla trawników

- koszenie min 7 razy w sezonie (IV-X)

- podlewanie

- odchwaszczanie

- nawożenie

- dosiewanie trawy

zakres robót pielęgnacyjnych dla drzew

- podlewanie

- nawożenie

- cięcia pielęgnacyjne i formujące koron

- poprawianie i odchwaszczanie mis

- uzupełnianie mulczu

- wymiana obumarłych drzew

- wymiana ukradzionych lub uszkodzonych palików

- dostosowywanie wiązań do wzrostu drzew

zakres robót pielęgnacyjnych dla krzewów

- podlewanie

- nawożenie

- cięcia pielęgnacyjne

- odchwaszczanie

- uzupełnianie mulczu

- wymiana obumarłych i skradzionych krzewów

# UWAGI OGÓLNE

- Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót będzie miał obowiązek zapoznać się z Projektem Budowlanym, decyzją Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej   w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. W szczególności należy sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i wysokościowo.

- Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego.

Opracował